48/1982 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 15. dubna 1982

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení

Změna: 324/1990 Sb.

Změna: 207/1991 Sb.

Změna: 352/2000 Sb.

Změna: 192/2005 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce stanoví  podle § 5 odst. 1 písm.

d)  zákona  č.  174/1968  Sb.,   o  státním  odborném  dozoru  nad

bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a příslušnými

ústředními orgány:

PRVNÍ ČÁST

Všeobecná ustanovení

PRVNÍ ODDÍL

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška   stanoví   základní   požadavky   k   zajištění

bezpečnosti  práce a  technických zařízení,  které jsou organizace

podléhající   dozoru   orgánů   státního   odborného   dozoru  nad

bezpečností práce  a právnické a  fyzické osoby, které  vykonávají

podnikatelskou  činnost  podle  zvláštních  předpisů6)  (dále  jen

"organizace")  ve   své  výrobní  i   nevýrobní  činnosti  povinny

zabezpečit.

(2) Vyhláška se nevztahuje na  výrobky stanovené k posuzování

shody podle zvláštního zákona1) a  nařízení vlády2) a na činnosti,

pracoviště  a  technická  zařízení  podléhající  podle  zvláštních

předpisů  dozoru  orgánů  státní  báňské  správy  3)  na technická

zařízení  podléhající podle  zvláštních předpisů  dozoru orgánů na

úseku  národní  obrany,  dopravy  a  spojů  a  na  vybrané objekty

ministerstev vnitra.4)

------------------------------------------------------------------

1) Zákon  č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích na výrobky

a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

č. 71/2000 Sb.

2) Nařízení  vlády č. 168/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Nařízení  vlády č. 169/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  výrobky  z  hlediska  jejich  elektromagnetické

kompatibility.

Nařízení  vlády č. 170/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  strojní  zařízení,   ve  znění  nařízení  vlády

č. 15/1999 Sb.

Nařízení  vlády č. 175/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  jednoduché  tlakové  nádoby,  ve znění nařízení

vlády č. 80/1999 Sb.

Nařízení  vlády č. 176/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na  zařízení a ochranné  systémy určené pro  použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení  vlády č. 177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Nařízení  vlády  č. 14/1999 Sb.,  kterým  se stanoví technické

požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

Nařízení  vlády č. 182/1999 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na tlaková zařízení.

3) Zákon č.  41/1957 Sb., o  využití nerostného bohatství  (horní

zákon).

Zákon  České  národní  rady   č.  24/1972  Sb.,  o  organizaci

a o rozšíření dozoru státní báňské správy.

4) § 3 odst. 4 zákona č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru

nad bezpečností práce.

6) Např.  zákon č.  105/1990 Sb.,  o soukromém  podnikání občanů,

zákon  č. 104/1990  Sb., o  akciových společnostech,  zákon č.

173/1988 Sb., o podnikání  se zahraniční majetkovou účastí, ve

znění zákona č. 112/1990 Sb.

DRUHÝ ODDÍL

zrušen

§ 2

zrušen

TŘETÍ ODDÍL

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

DRUHÁ ČÁST

zrušena

PRVNÍ ODDÍL

zrušen

§ 9

zrušen

DRUHÝ ODDÍL

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

TŘETÍ ODDÍL

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

ČTVRTÝ ODDÍL

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

PÁTÝ ODDÍL

zrušen

§ 25

zrušen

ŠESTÝ ODDÍL

zrušen

§ 26

zrušen

SEDMÝ ODDÍL

zrušen

§ 27

zrušen

OSMÝ ODDÍL

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

TŘETÍ ČÁST

zrušena

PRVNÍ ODDÍL

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

DRUHÝ ODDÍL

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

TŘETÍ ODDÍL

zrušen

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

ČTVRTÝ ODDÍL

zrušen

§ 46

zrušen

PÁTÝ ODDÍL

zrušen

§ 47

zrušen

ŠESTÝ ODDÍL

zrušen

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

SEDMÝ ODDÍL

zrušen

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

§ 53

zrušen

ČTVRTÁ ČÁST

Úprava a zpracování materiálů

PRVNÍ ODDÍL

Obrábění kovů

§ 54

Společná ustanovení

(1) Rotující  upínací zařízení  a nástroje  použité u  strojů

k třískovému obrábění kovů musí být provedeny tak, aby při brzdění

nebo  při  opačném  smyslu  otáčení  nedošlo  k jejich samovolnému

uvolnění.

(2) Pneumatická,  hydraulická nebo  elektromagnetická upínací

zařízení  musí být  opatřena ochranným  zařízením, které znemožní,

aby  při přerušení  dodávky energie  došlo k  ohrožení bezpečnosti

práce nebo k provozní nehodě.

(3) Ruční  ovládací  části  -  pokud  je  netvoří hladká plná

ovládací ruční  kola bez rukojeti  - musí být  opatřeny samočinným

vypínáním,  které  zabrání  jejich  nucenému  otáčení při strojním

pohonu.

(4) Upínání   a   snímání   přípravků,   přístrojů,  nástrojů

a obrobků, které pro svoji  hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují

bezpečnou ruční  manipulaci a jejich ustavení  ve stroji, musí být

zajištěno  buď  použitím  vhodného  zařízení  pro manipulaci, nebo

pomocí další osoby.

(5) Vzduchové pistole  používané k očištění  strojů a obrobků

a upínacích přípravků musí být opatřeny ochranným zařízením, které

zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami.

(6) Vstupovat na  upínací plochu stolu, desky  nebo do jiného

nebezpečného  prostoru  při  obrábění  velkých  obrobků  za účelem

měření, kontroly nebo provedení jiných  podobných úkonů se smí jen

tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu.

(7) Při  kontrole  jakosti  povrchu,  při  upínání  a snímání

obrobků a  měření, nejsou-li tyto  činnosti prováděny automaticky,

se musí zastavit vřeteno (smykadlo) a nástroj odsunout do bezpečné

vzdálenosti.

(8) Není-li obráběcí stroj  vybaven ochranným zařízením proti

odletujícím třískám  nebo není-li možno  tohoto zařízení používat,

musí se používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky.

(9) Při  odstraňování třísek  z obráběcího  stroje za provozu

a při  úklidu se  musí používat  předepsaných pracovních  pomůcek;

odstraňovat třísky  ze sběrných van  za chodu obráběcích strojů se

smí jen u strojů, které jsou k tomuto účelu přizpůsobeny.

§ 55

Soustruhy

(1) Tyčový materiál vyčnívající při obrábění z vřeteníku mimo

stroj musí být po celé délce zakryt pevným ochranným krytem.

(2) Svislé soustruhy musí být zajištěny tak, aby

a) upínací zařízení obrobků mělo pojistné zařízení, které zabrání

vymrštění upínacích elementů,

b) spouštěcí  zařízení pro  trvalý chod  upínací desky,  která je

zapuštěna  do  podlahy,  bylo  možno  zajistit proti náhodnému

uvedení do chodu.

§ 56

Frézky

Frézky musí být opatřeny snadno seřiditelným ochranným krytem

zamezujícím  přístup  k  části  nástroje,  která  se  při obrábění

nedotýká obrobku nebo krytem  zabraňujícím přístup do nebezpečného

pracovního prostoru stroje.

§ 57

Vrtačky

(1) Vrtačky  s  posuvným  vřetenem  musí  být zajištěny proti

samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy.

(2) Vrtaný předmět musí být zajištěn proti pootočení.

§ 58

Hoblovky a obrážečky

(1) Hoblovky musí být opatřeny pojistným zařízením, které při

selhání  vratného   ústrojí,  koncových  spínačů   nebo  podobných

zařízení zachytí nebo alespoň  zabrzdí stůl vyjíždějící z lože.

(2) Pokud stůl  hoblovky při práci  přejíždí přes okraj  lože

musí být  oba konce lože opatřeny  zařízením znemožňujícím přístup

ke stolu.

(3) Smykadlo  se musí  zajistit  tak,  aby se  dalo ovládacím

a brzdicím ústrojím  spolehlivě zastavit v libovolné  poloze a aby

se jeho poloha nemohla samovolně měnit.

(4) Vodorovné obrážečky musí  být opatřeny zařízením bránícím

přístupu k pohybující se zadní části smykadla.

§ 59

Pily

(1) Všechny  pily  musí  být  opatřeny  snadno přestavitelnou

podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu.

(2) Pilové   pásy  a   pilové  kotouče   musí  být   uzavřeny

v konstrukci stroje nebo opatřeny ochrannými kryty.

§ 60

Brusky

(1) Na vhodném místě brusky musí být trvanlivě vyznačen smysl

otáčení brousicího nástroje.

(2) Brousicí vřeteník musí  být opatřen blokovacím zařízením,

které zabraňuje  při změně otáček brousicího  vřetena zařazení tak

vysokých otáček,  při nichž by  byla překročena nejvyšší  dovolená

obvodová rychlost brousicího kotouče.

(3) Brusky,  u   nichž  nelze  použít   blokovacího  zařízení

a u  nichž  se  změna  otáček  brousicího  vřetena provádí výměnou

řemenic,  přehazováním  řemenů  nebo  podobným  způsobem, musí být

opatřeny na  dobře viditelném místě  štítkem s uvedením  přiřazení

průměru  řemenic  k  průměru  brousicího  kotouče  a jeho obvodové

rychlosti.

(4) Brousicí  nástroje musí  být zajištěny  proti samovolnému

uvolnění při broušení z vřetena nebo z upínacího zařízení.

(5) Brusky   s   brousicími   nástroji   z   umělého  brusiva

s obvodovou rychlostí  větší než 10  m/s musí být  opatřeny, pokud

brousicí  nástroj  nepracuje  uvnitř  obráběného předmětu, takovým

ochranným krytem, který se  při roztržení nebo uvolnění brousicího

nástroje neroztříští.

§ 61

Brousicí nástroje z umělých brusiv

(1) Brousicí  a  řezací  kotouče,  brousicí segmenty, tělíska

a jiné brousicí nástroje musí  být označeny základními technickými

údaji (například přípustná obvodová rychlost, průměr kotouče).

(2) Skladované brousicí  nástroje  musí  být   chráněny  před

mechanickým poškozením,  vlhkem a mrazem  a při přepravě  musí být

vyloučena možnost jejich poškození.

(3) Před upnutím  brousicího nástroje se  musí překontrolovat

vhodnost jeho použití podle štítku  a nástroj se musí prohlédnout,

zda není poškozen.

(4) Brousicí  nástroje  se  smějí  upínat  pouze  do vhodných

upínacích přírub a lepit je lze pouze prostředky a způsobem, který

stanovil výrobce brusiva.

(5) Po  upnutí brousicího  nástroje na  brusku se  musí uvést

každý nástroj  do zkušebního chodu; při  zkušebním chodu nesmí být

nikdo  v nebezpečném  prostoru brusky  a po  jeho skončení se musí

orovnat brousicí nástroj předepsaným způsobem.

§ 62

Rychlostní broušení

(1) U  brousicích  kotoučů  určených  pro rychlostní broušení

musí být vyzkoušena jejich mechanická pevnost.

(2) Ochranný kryt brousicích nástrojů musí být vyhotoven tak,

aby úhel otevření  byl co nejmenší a aby  jeho konstrukce umožnila

úplné uzavření brousicího nástroje po dobu zkoušení.

(3) Funkce a účinnost prototypu ochranného krytu a jeho částí

musí být prověřena destrukčními zkouškami.

(4) Na ochranném  krytu nebo na brousicím  vřeteníku musí být

trvale vyznačena nejvyšší pracovní obvodová rychlost.

(5) Seřizovací   a   upevňovací    části   ochranných   krytů

u brousicích  nástrojů  s  velkou   kinetickou  energií  musí  být

opatřeny  deformačními  prvky,  které  pohltí  energii  rotujícího

brousicího nástroje.

DRUHÝ ODDÍL

Obrábění dřeva

§ 63

Společná ustanovení

(1) Pojízdné  stroje  a  zařízení  musí  být  zajištěny proti

nežádoucímu pohybu při jejich provozu.

(2) U kombinovaných (sdružených)  strojů musí být nepoužívané

nástroje odstraněny nebo zakryty.

(3) Přisouvat  materiál  k  nástroji   se  nesmí  dříve,  než

nástroj dosáhl stanovené obráběcí  rychlosti; obráběný materiál se

nesmí tlačit k nástroji přímo tělem.

(4) Při dořezávání  materiálu a řezání  válcovitého materiálu

se nesmí pracovat bez  použití stanovených pracovních pomůcek nebo

přípravků.

(5) Piliny, třísky a jiný odpad  se musí odstraňovat ze stolu

stroje za chodu nástroje pouze vhodnou pomůckou.

(6) Při obrábění  materiálu delšího, než  je délka pracovního

stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků.

(7) Doběh  otáčejících  se  nástrojů  se  nesmí  zkracovat po

vypnutí stroje brzděním  rukou, tlakem dřeva nebo jiným  nevhodným

způsobem.

(8) Dokud je  nástroj v pohybu, nesmí  se pracovník od stroje

vzdálit.

(9) Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených

prostorách  musí   být  instalováno  zařízení   na  odsávání  nebo

mechanické odstraňování odpadu.

(10) Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho

nejvyšší dovolené otáčky.

(11) Upínací  příruby  u  jednoho  pilového  kotouče musí mít

stejný průměr a stejné dosedací plochy.

(12) Stroje s  posuvem  materiálu  musí  mít  zařízení  proti

nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu (zpětný vrh apod.).

(13) Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté.

(14) Řezné  nástroje, u  nichž  se  materiál do  řezu posouvá

rukou, musí být chráněny kromě činné části ochranným krytem.

§ 64

Rámové pily

(1) Rámové pily musí být  opatřeny zařízením zajišťujícím rám

před samovolným klesnutím.

(2) Brzda rámových pil musí být konstruována tak, aby udržela

rám v kterékoliv poloze.

(3) Podávací zařízení rámové pily musí být provedeno tak, aby

bylo možno za chodu pily podávání zastavit a zapnout zpětný chod.

(4) Upínací   vozíky  musí   být  vybaveny   zařízením, které

zabraňuje, aby pracovník mohl zasunout nohy pod kola nebo plošinu.

(5) Řízení  všech operací,  které vykonávají  poloautomatické

vozíky bez  obsluhy, musí být upraveno  tak, aby bylo blokovatelné

ručně ovladatelným zařízením.

(6) Při  vyrážení klínů  ze závěsů  musí být  klíny bezpečným

způsobem zachyceny.

(7) Před  výměnou pilových  listů se  musí zajistit  rám pily

proti sjetí a zastavit pohon; horní  válce musí být při této práci

zajištěny v horní poloze proti spadnutí.

§ 65

Pásové pily

(1) Pásové  pily musí  mít pásovnice  zakryté; část  pilového

pásu pod  stolem nebo vozíkem  i vratná část  pilového pásu, pokud

nejsou  zakryty  konstrukcí  stroje,  musí  být opatřeny ochranným

krytem.

(2) Řezná   větev   pilového   pásu   musí   být   nad   jeho

vodítkem  zakrytá  ochranným  krytem,  který  se  dá ručně výškově

přestavovat nebo se samočinně otvírá.

(3) Univerzální pásové pily musí být opatřeny  přestavitelným

vodicím  pravítkem, které  musí být  v nastavené  poloze zajištěno

proti posuvu.

(4) V  pracovním  prostoru  pilového  pásu  se  nesmí vkládat

materiál do přípravků a nesmějí se ručně odebírat obrobky.

§ 66

Kotoučové pily

(1) Délka stolu před pilovým  kotoučem nesmí být u stabilních

pil  menší, než  průměr použitého  pilového kotouče,  nejvíce však

0,5 m.

(2) V  místě,  kde  prochází  pilový  kotouč,  musí  být stůl

opatřen vyměnitelnou vložkou z vhodného materiálu, který nepoškodí

pilový kotouč a jehož šířka odpovídá prořezu pilového kotouče.

(3) Rameno přeřezávacích  kotoučových pil, po  kterém se pila

pohybuje, musí  mít v krajní poloze zarážky k  zabránění vypadnutí

pily  z   pojízdné  dráhy  a  v   základní  poloze  zarážku  proti

samovolnému pohybu.  Tyto pily nesmějí  být používány k  podélnému

rozřezávání obrobků.

(4) Pilový kotouč na vahadle pily na výřezy musí mít ochranný

kryt, z kterého se při  sklopení vahadla vysouvá jen část pilového

kotouče potřebného k řezu.

(5) Pilový  kotouč  horní  kyvadlové  a vahadlové přeřezávací

kotoučové  pily musí  být zabezpečen  dvojdílným ochranným krytem,

jehož vrchní  pevný díl musí  zakrývat celou vrchní  část pilového

kotouče  a spodní,  pohyblivý díl  musí zamezit  přístup k  přední

části  pilového kotouče;  v zadní  výchozí poloze  musí být pilový

kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily.

(6) Pilový kotouč  u horní kyvadlové  a vahadlové přeřezávací

kotoučové  pily nesmí  přejet přes  přední okraj  pracovního stolu

a musí se samočinně vracet do výchozí polohy.

(7) Kotoučová pila s podávací kolébkou musí mít pilový kotouč

opatřený  dvoudílným ochranným  krytem,  jehož  části se  musí při

podávání  dřeva  do  řezu  k  pilovému  kotouči  otevřít a po řezu

a odklopení opět uzavřít. Část vyčnívajícího pilového kotouče musí

být při přeřezávání zakryta ještě dalším krytem.

(8) Podávací kolébka musí  být vybavena přidržovačem řezaného

dřeva a zařízením na omezení výkyvu.

(9) Přenosné   ruční   kotoučové   pily   musí  být  opatřeny

rozvíracím klínem pro podélné rozřezávání materiálu.

(10) Kotoučové pily s ručním  posunem pro podélné rozřezávání

materiálu musí být opatřeny rozvíracím klínem.

§ 67

Ruční řetězové pily

(1) Plynová  páka motorových  řetězových pil  se po  uvolnění

tlaku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a chod  pilového

řetězu se  musí samočinně zastavit po snížení otáček.

(2) Spínač  proudu  u  elektrických  řetězových  pil musí být

umístěn  tak,  aby  umožňoval  vypnout  proud,  aniž by bylo třeba

přemísťovat ruce.

§ 68

Srovnávačky

Pracovní   část   nožového   hřídele   musí  být  zabezpečena

mechanickým posouvacím zařízením nebo ochranným krytem; nepracovní

část nožového hřídele musí být chráněna krytem, který se samočinně

posouvá s vodicím pravítkem.

§ 69

Tloušťovačky

(1) Na  přední  vstupní  straně  musí  být  zachycovače proti

zpětnému vržení obráběného materiálu.

(2) Nožový  hřídel,  posouvací  a  přítlačné  válce  musí být

opatřeny pevnými ochrannými kryty.

(3) Obráběné  kusy nesmí  být kratší  než je  vzdálenost mezi

předním a zadním válcem.

(4) Současné obrábění  více kusů materiálu  nestejné tloušťky

je zakázáno.

§ 70

Svislé spodní frézky

(1) Při ručním  podávání materiálu do  řezu musí být  nástroj

zajištěn ochranným krytem a stroj musí být vybaven zařízením proti

zpětnému vržení materiálu.

(2) Při frézování  krátkých kusů materiálu  a při dokončování

pracovního  úkonu,  není-li  frézka  vybavena  zařízením  na posuv

materiálu,  musí  se  používat  vhodných  přípravků  s držadly pro

posouvání materiálu.

(3) Při použití přípravků se smí upínat jen jeden kus.

(4) Na  strojích  s  ručním   posuvem  je  zakázáno  používat

dvouřezné frézovací nože.

TŘETÍ ODDÍL

Lisování a stříhání

§ 71

Společná ustanovení

(1) Stroje  se dvěma  nebo více  systémy ochranného  zařízení

nebo stroje,  které lze spouštět jak  ručně, tak i nožně  nebo bez

použití  některého z  instalovaných ochranných  zařízení, musí mít

přepínání jednotlivých  druhů ochranného nebo  ovládacího zařízení

zajištěno proti zásahu nepovolaných osob.

(2) K vypnutí a zapnutí spojky,  pokud je její funkce závislá

na  pružinách, musí  být použito  tlačných pružin;  pokud to  není

možné,  musí být  použito dvou  tažných pružin,  z nichž  každá je

schopna samostatně plnit požadovanou funkci.

(3) Brzda, kromě brzdy hydraulického lisu, musí být provedena

a seřízena  tak,aby  při   vypnuté  spojce  zabránila  samovolnému

pootočení   hřídele  stroje   hmotností  pohyblivé   části  stroje

a přejíždění horní krajní polohy v obou směrech.

(4) U  strojů  s  elektromagneticky,  elektropneumaticky nebo

jinak  ovládanou  spojkou,  kromě  hydraulického  lisu, musí brzda

působit samočinně při každé poruše v přívodu energie do ovládacího

systému.

(5) Pojistka   proti   opakování   zdvihu,   kromě   pojistky

hydraulického  nebo třecího  vřetenového lisu,  musí umožňovat jen

jeden  pracovní zdvih  při  jednom  nebo při  opakovaném ovládnutí

spouštěcího  ovládače  během  pracovního  zdvihu  nebo při trvalém

ovládání  spouštěcího   ovládače;  další  zdvih   může  následovat

jen tehdy, uvolní-li se spouštěcí ovládač,  nejpozději před koncem

otáčky hlavního hřídele, a k novému ovládnutí spouštěcího ovládače

může dojít teprve tehdy, až nástroj dosáhne své výchozí polohy.

(6) Pojistka   proti   opakování   zdvihu,   kromě   pojistky

hydraulického  nebo  třecího  vřetenového  lisu,  se  smí  vyřadit

z činnosti jen při pracích, které  se smějí konat za nepřerušeného

chodu u strojů s automatickým nebo poloautomatickým podáváním nebo

s bezpečně upraveným a seřízeným nástrojem.

(7) Přepínací  zařízení pojistky  z činné  polohy do  vypnuté

nebo naopak musí být uzamykatelné.

(8) Šlapka nožního ovládače musí být  shora i z bočních stran

chráněna krytem nebo konstrukcí stroje.

§ 72

Společná ustanovení pro lisy

(1) Lisovací  nástroje  a   jejich  seřízení  musí  vylučovat

možnost vsunutí prstů do nebezpečných míst.

(2) Nástroje,  které nezajišťují  bezpečnost obsluhy  v plném

rozsahu,  musí být  jako nebezpečné  trvanlivě označeny  na přední

straně výrazným písmenem  "N" a smějí být používány  jen na lisech

s ochranným  zařízením   v  pracovním  prostoru   lisu,  popřípadě

nástrojů;  lisovací  nástroje  o  hmotnosti  vyšší  20 kg musí být

opatřeny vhodnými držadly, čepy nebo obdobným zařízením.

(3) Při  použití  pohyblivého   krytu  k  ochraně  pracovního

prostoru musí  být poloha krytu vázána  na spouštěcí zařízení lisu

tak,  aby lis  bylo možno  uvést do  chodu, jen  jestliže je  kryt

v ochranné  poloze; kryt  musí setrvat  v této  poloze, pokud trvá

nebezpečí zranění  rukou; je-li v průběhu  zdvihu pracovní prostor

otevřen,  musí se  pohyb beranu  zastavit dříve,  než se může ruka

dostat do nebezpečné blízkosti lisovacího nástroje.

(4) Dvouruční  spouštěcí  zařízení   nesmí  odjišťovat  nožní

spouštěč lisu. To neplatí u třecích lisů.

(5) Každý  lis, na  němž  se  manipuluje ručně  v nebezpečném

pracovním prostoru  lisovacího nástroje, musí být  seřízen jen pro

jednotlivé zdvihy.

(6) Lisy  určené  k  práci  jednotlivými  zdvihy, pokud nejde

o lis  hydraulický  nebo  třecí  vřetenový  lis,  musí  mít spojku

provedenu tak,  že vyloučí nebezpečí úrazu  při jejich poruše nebo

jejich samovolné spouštění v době, kdy je stroj v klidu.

§ 73

Mechanické tažné lisy

Na mechanických tažných lisech s ruční manipulací v pracovním

prostoru  se  smí  pracovat   jen  při  přerušovaném  chodu  lisu;

u pomaloběžných lisů se smí  pracovat při nepřerušovaném chodu jen

tehdy, jsou-li vybaveny ochranným zařízením.

§ 74

Ohraňovací lisy

(1) Pracovat a  zdržovat se za  provozu ohraňovacího lisu  na

jeho zadní straně je zakázáno.

(2) Pracuje-li u takových  lisů  s  nožním   spouštěním  více

pracovníků, musí stroj spouštět alespoň  dva z nich. Ovládače musí

být  provedeny tak,  aby bylo  možno uvést  lis do  chodu jen  při

současném jejich ovládání oběma pracovníky.

§ 75

Vřetenové třecí lisy

(1) Smykadlo se smí pohybovat jen v rozmezí dovolených poloh;

při  dojíždění smykadla  k dovolené  poloze se  musí nezávisle  na

ovládání  spouštěcího  ovládače  lisu  odpojit  pohon  setrvačníku

a uvést v činnost zařízení, které zastaví pohyb smykadla.

(2) Lisy  musí  být   vybaveny  brzdou,  popřípadě  záchytným

zařízením, které  zabrzdí pohyb smykadla v  horní poloze a zabrání

jeho samovolnému sjetí.

(3) Záběr pracovního třecího kotouče  se setrvačníkem se musí

přerušit nejpozději před ukončením tvářecí  operace a lis musí být

opatřen vhodným záchytným zařízením proti pádu setrvačníku.

(4) Odjišťování spouštěcího ovládače  musí být provedeno tak,

aby  jeho ovládání  bylo nutno  znovu opakovat  pro každý pracovní

zdvih. U lisů s jednoručním spouštěním se smí použít odjišťovacího

zařízení,  které je  ovládáno druhou  volnou rukou  po celou  dobu

nebezpečného pracovního zdvihu; u lisů s nožním spouštěním smí být

k odjišťování použito dvouručního odjišťovacího zařízení.

§ 76

Hydraulické lisy

(1) Lis  musí  být  opatřen   v  každém  hydraulickém  obvodu

tlakoměrem  umožňujícím  spolehlivou   kontrolu  pracovního  tlaku

a hydraulické obvody  každého lisu s jednotkovým  pohonem musí být

opatřeny pojistnými ventily proti překročení stanovených tlaků.

(2) Při  pracovním  zdvihu  nesmí  dojít  k  přejetí dovolené

polohy lisovacího pístu.

(3) Lisy  se  svislým  pohybem   lisovacího  pístu  musí  být

opatřeny  zařízením  zabraňujícím   jeho  nežádoucímu  samovolnému

pohybu  v  důsledku  úniku  provozní  tlakové  kapaliny z prostoru

zpětného chodu.

(4) Lisy s  vodorovným pohybem lisovacího  pístu, u nichž  se

z ústřední tlakové  stanice vyvíjí stálý tlak  v prostoru zpětného

chodu,  musí být  provedeny  tak,  aby bylo  zabráněno samovolnému

pohybu lisovacího pístu.

(5) Lisy  poháněné  z  ústřední   tlakové  stanice  musí  být

opatřeny zařízením k zamezení rychlého poklesu tlaku.

§ 77

Etážové hydraulické lisy

(1) Konstrukce lisu musí vyloučit náhlé otevření lisu.

(2) Vhodně upraveným  krytem musí být  pracovník ochráněn při

otevírání lisu před popálením nebo opařením; přívody topného média

musí  být kryty  tak, aby  při jejich  poruše nebo jiném poškození

nedošlo k úrazu.

§ 78

Paketovací hydraulické lisy

(1) Paketovací  lis  musí  být  opatřen  zařízením, kterým je

možno kdykoliv  přerušit prováděnou operaci,  a signalizací, která

upozorňuje, že je lis v provozu.

(2) Víko paketovacího lisu s  hydraulickým zavíráním se nesmí

samovolně uzavřít.

(3) Paketovací  lis s  hydraulickým uzavíráním  víka musí být

opatřen vypínačem, kterým se blokuje ovládání lisu po dobu přenosu

materiálu do lisovacího prostoru a zavření víka.

(4) Při provozu  paketovacího lisu se  nesmějí osoby zdržovat

u násypky ani do ní vstupovat.

§ 79

Hydraulické lisy na zpracování hmot teplem

netvrditelných

(1) U  lisů  s  vertikálním  vstřikovacím  zařízením musí být

prostor před  vstupem materiálu do  tavicí komory zakryt  tak, aby

nemohlo dojít k úrazu vyfouknutím par z tavicí komory.

(2) Plnicí násypky  musí být provedeny tak,  aby nebylo možno

vložit  ruce  do  prostoru  plastifikačního  šneku a vstřikovacího

pístu.

§ 80

Vulkanizační lisy na pneumatiky a vzdušnice

(1) Provedení    lisu   musí    vyloučit   možnost   otevření

vulkanizační komory v průběhu vulkanizace.

(2) Lisy musí být opatřeny  pojistným zařízením proti zvýšení

tlaku  a  teploty  vulkanizačních  médií  nad  předepsané  hodnoty

a zařízeními,  které  při   otevřené  poloze  zabrání  samovolnému

sklopení horní části vulkanizační komory.

(3) Vulkanizační  komory  lisu  musí  být  opatřeny ochranným

zařízením,  které znemožní  zranění obsluhy  unikající párou  nebo

vodou při poruše těsnění mezi horní a dolní polovinou vulkanizační

formy.

(4) Lisy s  hydraulicky nebo pneumaticky  ovládaným zařízením

pro  otvírání a  zavírání  vulkanizační  komory musí  být opatřeny

pojistným zařízením proti nejvýše  dovolenému přetlaku v ovládacím

systému.

§ 81

Rotační bubnové vulkanizační lisy

(1) Lisy musí být opatřeny  pojistným zařízením, které chrání

přítlačný pás proti přetížení.

(2) Lisy s  otevřeným způsobem vulkanizace  musí být opatřeny

bezpečnostním   vypínacím  zařízením,   které  musí   zabezpečovat

uvolnění  přítlačného   pásu  a  zastavení   otáčení  vulkanizační

tvárnice.

(3) Při  motorickém napínání  vulkanizovaných materiálů  musí

být  lis opatřen  pojistným zařízením  proti překročení  přípustné

napínací síly.

§ 82

Příklopové tiskařské, ohybací a drážkovací lisy

Lisy musí být opatřeny  automatickým podáváním nebo ochranným

zařízením,  které zabrání  uzavření  příklopu  v okamžiku,  kdy má

pracovník  ruce nebo  jinou část  těla v  prostoru mezi  příklopem

a ložem.

§ 83

Společná ustanovení pro nůžky

(1) Nůžky musí být opatřeny na místě viditelném ze stanoviště

obsluhy štítkem označujícím největší dovolenou tloušťku stříhaného

materiálu nebo střižnou sílu.

(2) Nůžky  musí  být  opatřeny  pojistkou  proti  opakovanému

zdvihu,   kromě   nůžek   zařazených   v   automatických   linkách

a ovládaných dálkově.

(3) Spojky,   které   neumožňují   během   pracovního  zdvihu

přerušení  jejich   záběrů,  smějí  být  používány   jen  u  nůžek

vybavených ochranným zařízením nezávislým na činnosti spojky.

(4) Strojní  tabulové,  pásové  a  okrajovací  nůžky musí být

opatřeny spojkou a brzdou.

(5) Ruční  a nožní  tabulové a  pákové nůžky,  u kterých není

zabráněno  samovolnému sklopení  ovládací páky,  musí být opatřeny

zajišťovacím (záchytným) zařízením páky.

§ 84

Strojní tabulové nůžky

(1) Nůžky  musí  být  opatřeny  pevnými  ochrannými  a  podle

potřeby   průhlednými  kryty  tak,  aby   byly   trvale   uzavřeny

vylehčovací a průhledové otvory v přidržovači.

(2) Bočními  kryty  otočnými v  pevných   závěsech  musí  být

zabráněn přístup  do nebezpečného pracovního  prostoru, pokud není

z boku nůžek tento přístup zamezen již jejich bočnicí.

(3) Stoly nůžek musí mít drážky pro snížení možnosti poranění

rukou při manipulaci se stříhaným materiálem.

(4) Nůžky  s úzkým  stolem musí  být doplněny pro  spolehlivé

uložení  a   vedení  stříhaného   materiálu   dostatečným   počtem

podpěrných  ramen  nebo  zvláštním  podávacím stolem nebo podobným

zařízením.

(5) Na zadní stranu nůžek se nesmí vstupovat v době, kdy jsou

v chodu nebo kdy je v chodu hnací motor.

§ 85

Okružní a křivkové nůžky

Nůžky, u nichž se stříhaný materiál ručně přidržuje a vede do

střihu, musí mít ochranné zařízení, které bez omezení viditelnosti

čáry  střihu umožní  posun materiálu  a znemožní  přístup prstů až

k nožům.

ČTVRTÝ ODDÍL

Zakružování a rovnání materiálu

§ 86

Zakružovačky

(1) Zakružovačky, jejichž  zařízení pro vyklápění  hlavy jsou

v prostoru  pod úrovní  podlahy, musí  mít tento  prostor ohrazený

nebo zakrytý; zařízení nad úrovní podlahy musí mít vyklápěcí hlavu

opatřenou bezpečnostním  označením a na  podlaze vyznačený půdorys

prostoru potřebného k vyklonění hlavy.

(2) Zakružovačky  s  motorickým  pohonem  musí  být  vybaveny

spolehlivým a účinným brzdicím zařízením.

(3) Zakružovačky,  které  jsou   vybaveny  stoptlačítkem  pro

zastavení stroje,  musí mít zařízení  umožňující okamžité částečné

zpětné pootočení válců.

§ 87

Rovnačky

V  místě  možného  styku  plechu  s  postranicemi musí být na

rovnačkách  umístěna  stoptlačítka,   u  menších  rovnaček  kalené

chrániče.

PÁTÝ ODDÍL

Kování bucharem

§ 88

Společná ustanovení pro buchary

(1) Ochranné   kryty  pracovního   prostoru  musí   umožňovat

v průběhu práce  dotahování klínů zápustek z  obou stran; je-li to

technologicky nutné, mohou kryty uzavírat pracovní prostor bucharu

pouze  částečně,  avšak  v  tom  případě  musí  jejich horní okraj

přesahovat dělicí rovinu zápustek alespoň o 50 mm.

(2) Závěsy  k  otáčení  kovaného  materiálu  jeřábem musí mít

zařízení k  odpružení úderu bucharu  a na jeřábovém  háku pojistku

proti vyklouznutí závěsu z háku.

(3) Spouštěcí páky bucharů musí být zajištěny proti náhodnému

uvedení bucharu do činnosti.

(4) Buchary  musí  mít  vzpěru,  čep  nebo  jiné  zajišťovací

zařízení, které  drží beran, spolehlivě ve  zdvižené poloze, je-li

nezbytné pod  ním pracovat, a  musí umožňovat spouštění  beranu na

toto zařízení pomalým chodem.

(5) Není-li  buchar   v  provozu,  musí   beran  spočívat  na

kovadlině.

(6) Při  kování  se   nesmí  používat  sešikmených  klínových

podložek.

(7) Za chodu beranu se nesmí  klást materiál na zápustky nebo

jej upravovat,  vysypávat piliny ze zápustky  a vymazávat zápustky

rukou,  uvolňovat  zaseknutý  materiál  z  horní  části  zápustky,

provádět  tvrdé údery  zápustky na  zápustku bez  vložení ohřátého

materiálu.

§ 89

Parní, vzduchové a pružinové buchary

(1) Parní  nebo vzduchový  buchar musí  mít dostatečný  parní

nebo vzduchový polštář nebo  stejně účinnou tlumicí pružinu, která

zabrání nárazu pístu na hlavu válce.

(2) Pružiny beranu musí být uzavřeny do ochranných krytů.

(3) Válec parního bucharu musí  mít vypouštěcí kohout spojený

trubkou  buď  s  jímkou,  nebo  s  vypouštěcím  potrubím,  nemá-li

samočinné vypouštění; pokud se pára  vypouští do vzduchu, musí být

vypouštěcí kohout umístěn tak,  aby při vypouštění nebyli ohroženi

pracovníci.

§ 90

Hydraulické padací buchary

(1) Přívod  provozní  tlakové  kapaliny  se  musí dát uzavřít

samostatně  ke každému  bucharu a  uzavírací ventil  zajistit před

otevřením nepovolanou osobou.

(2) Expanzní nádoba umístěná v  pracovním válci v horní části

bucharu musí být zřetelně označena a nesmějí se nad ní přepravovat

břemena.

(3) Jako  expanzní médium  musí být  používán výhradně vzduch

nebo dusík;  použije-li se jako provozní  kapaliny oleje, který se

může dostat do  přímého styku s expanzním médiem,  smí se používat

výhradně jen dusíku.

§ 91

Zápustky

(1) Kořeny  zápustek  musí  mít  dostatečný  úkos  umožňující

spolehlivé upnutí zápustky.

(2) Upevnění  zápustek  na  strojích  musí  vylučovat možnost

jejich uvolnění a poškození během kování.

(3) K upevňování kovadel a zápustek se smí používat jen dobře

lícujících  klínů,  které  nevyčnívají  z  beranu  nebo  ze šaboty

bucharu.

(4) Vytloukat a zatloukat klíny  se smí jen beranidlem, které

je spolehlivě upevněno na kovacím stroji.

ŠESTÝ ODDÍL

Válcování materiálu

§ 92

Válcovací stolice

(1) Převáděče   vývalků  musí   zajistit  bezpečné  převedení

vývalků do dalšího pořadí.

(2) Válcovací  stolice  u   mechanizovaných  tratí  musí  být

opatřeny zástěnami,  které zabrání vývalku  uniknout mimo pracovní

prostor.

(3) Průchody  a   řídicí  kabiny  musí   být  chráněny  proti

odletujícím okujím.

§ 93

Papírenské stroje

(1) Stroje s  rychlostí vyšší než  2,5 m/s musí  být vybaveny

samočinným zaváděním papíru mezi sušicí válce.

(2) Při zavádění papíru do stroje  ručně musí na postup práce

dozírat další pracovník.

(3) Vyrovnávat plst při výměně plstí se smí jen z boku stroje

a úprava mokrých plstí se smí provádět jen za nejpomalejšího chodu

stroje.

(4) Čistění  v  mokré  části  stroje  se  smí  provádět pouze

postřikováním  vodou; škrabák  se smí  čistit jen  tehdy, když  je

stroj v klidu.

(5) Za chodu  stroje se nesmí  ručně odebírat nebo  uvolňovat

papír  nebo jeho  zbytky na  stroji, ani  se nesmí vyrovnávat plst

v lisovací části pod strojem.

SEDMÝ ODDÍL

§ 94

Potiskování materiálu

(1) Otvory v rámech tiskových strojů a prostory mezi segmenty

a stojany registrů musí být zakryty.

(2) Hořáky u  tiskových strojů vyhřívaných  plamenem musí být

seřízeny tak,  aby se přívod plynu  při zastavení stroje samočinně

uzavřel.

(3) Před spuštěním  tiskových strojů musí  být formy bezpečně

uzavřeny a všechny nástroje z nich musí být odstraněny.

(4) Rotační  tiskové stroje  musí být  opatřeny zařízením pro

natáčení každé  části stroje, aby  byly přístupné desky  na každém

válci,  a  opatřeny  ochranným  krytem  včetně  ústrojí k nanášení

barev.

OSMÝ ODDÍL

Formování materiálu

§ 95

Formovací stroje

Manipulovat  s  formou,  upravovat   ji  nebo  provádět  jiné

manipulace se  smí jen  tehdy, je-li  lisovací rameno odkloněno od

pracovního stolu.

§ 96

Vstřelovací a foukací stroje

(1) Pracoviště   vstřelovacích  strojů   musí  být   oddělena

zástěnami od okolních pracovišť a  průchodů tak, aby nemohlo dojít

k úrazu odraženým pískem.

(2) Jaderník nebo rám musí stát na tuhé podložce, která snese

plné zatížení včetně tlakového nárazu při vstřelování.

(3) Pro sériovou výrobu jader  smí být používáno jen kovových

jaderníků; dřevěných jaderníků náležitě vyztužených ocelovými pásy

se smí používat jen pro kusovou výrobu.

(4) Dělicí  roviny   jaderníků  musí  být   řádně  zabroušeny

a předem  musí  být  vyzkoušeno  správné  umístění odvzdušňovacích

otvorů.

(5) Před  započetím  foukání  nebo  vstřelování musí jaderník

nebo rám těsně přiléhat k  foukací nebo vstřelovací hlavě a plnicí

otvor jaderníku musí být přesně nastaven proti nastřelovacímu nebo

foukacímu otvoru stroje.

(6) Údržba strojů,  zejména čistění a mazání  se smí provádět

jen tehdy, není-li  ve stroji tlakový vzduch a  je-li vypnuto jeho

elektrické zařízení.

(7) Jaderník se smí vyjmout až po zastavení stroje.

§ 97

Pískomety

(1) Pojízdné  pískomety  musí  být  opatřeny zařízením, které

vydává varovný zvukový signál při pojezdu, a konce pojezdové dráhy

pískometů musí být opatřeny koncovými vypínači pohonu pojezdu.

(2) Pracovní prostor pískometu musí být vyznačen.

(3) Podlaha  v  pracovním   prostoru  stroje  musí  umožňovat

propadávání písku.

(4) Pracoviště   pískometu  musí   být  odděleno   od  jiných

pracovišť.

§ 98

Obracecí stroje

(1) Prohlubně  u  obracecích  strojů  musí  být  zakryty nebo

chráněny zábradlím a musí být u nich označen zákaz vstupu.

(2) Způsob upínání obraceného jaderníku  nebo formy ve stroji

musí zaručovat, že nedojde k  jejich uvolnění nebo k vypadnutí při

obracení a v případě náhlého zastavení stroje.

DEVÁTÝ ODDÍL

Slévání

§ 99

Společná ustanovení

Licí pánve,  licí zařízení a nářadí  a dezoxidační prostředky

používané při odlévání musí být před započetím práce suché.

§ 100

Pánve na tekutý kov a strusku

Pánve na tekutý kov a strusku

a) musí   mít  sklápěcí   zařízení  samosvorné,   chráněné  proti

rozstřiku kovu  a strusky; je-li jejich  jmenovitý objem větší

než 40 litrů, musí být opatřeny sklápěcím převodovým ústrojím,

b) musí  být  pro  přepravu  zajištěny  proti překlopení zvláštní

pojistkou,

c) musí  mít náležitou  vyzdívku, jejíž  stav musí  být po každém

použití kontrolován.

§ 101

Pánve pro lití spodem

(1) Funkce  uzavíracího zařízení  pánví pro  lití spodem musí

být před každým litím přezkoušena.

(2) Žárovzdorná   ochrana   zátkové   tyče   nesmí  mít  mezi

jednotlivými částmi spáry.

(3) Zátkové  tyče  i  zátky  smějí  být  použity  jen k jedné

tavbě.

§ 102

Bubnové pánve

(1) Bubnové  pánve  musí  být  opatřeny  sklápěcím zařízením,

které umožňuje,aby kov byl  vyléván zvolna, a nedovoluje samovolné

sklápění pánve.

(2) Pánve   nezajištěné   proti   překlopení   nesmějí    být

přepravovány.

(3) Po  vyprázdnění  musí  být   pánve  zajištěny  ve  svislé

poloze.

§ 103

Licí stroje pro vysoké pece

(1) Licí stroje musí být opatřeny řídicí kabinou.

(2) Během lití se  v odlévací hale a v  blízkosti licího pásu

na volném prostranství nesmějí zdržovat nepovolané osoby.

(3) Spuštění  a  zastavení  licího  pásu  musí  být  oznámeno

signálem.

§ 104

Odlévací vozy

(1) Odlévací vozy musí být opatřeny řídicí kabinou.

(2) V době pokládání nebo  vyjímání pánve jeřábem nesmějí být

na odlévacím voze pracovníci a na jeho plošinách nesmějí být žádné

předměty.

§ 105

Licí zařízení

(1) Licí  vozy  používané  při  práci  s  kokilami  musí  být

opatřeny kryty na ochranu podvozku.

(2) Každá   kokila  musí   být  před   použitím  prohlédnuta;

v případě, že je prasklá nebo jinak narušena, musí být vyřazena.

(3) Při  přípravě  k  lití  musí  být  každá kokila ohřáta na

předepsanou teplotu.

(4) Ingoty nebo odlitky z forem nesmějí být vytahovány dříve,

než kov úplně ztuhne.

(5) Ingoty z  kokil smějí být vytloukány  pouze na vyrážecích

zařízeních a ve vyhrazeném prostoru.

(6) Kokily se smějí ochlazovat vodou jen  v zařízeních, která

byla k takovému účelu konstruována.

(7) Při používání nálevek pro  lití spodem smějí být nástavky

stahovány jen po úplném ztuhnutí kovu.

§ 106

Tlakové licí stroje

(1) Tlakové  licí stroje  (dále jen  "licí stroje")  musí být

navzájem odděleny  plechovými zástěnami tak, aby  jejich střed byl

v místě dělicí roviny formy.

(2) Formy  pro  lití  musí  být  provedeny  tak,  aby těžiště

odlitku leželo co nejblíže ose uzavíracího zařízení.

(3) Formy pro lití na licím  stroji musí být upínány tak, aby

jejich dosedací plochy v dělicí rovině formy byly rovnoběžné.

(4) Dělicí  rovina licí  formy musí  být před  každou operací

náležitě  očistěna a  její prostor  opatřen potřebnými  kryty nebo

musí být ovládací zařízení  licího stroje umístěno mimo nebezpečný

prostor roviny formy.

(5) Před započetím práce na licím  stroji se musí ověřit jeho

funkce chodem naprázdno.

DESÁTÝ ODDÍL

Uvolňování a čistění odlitků

§ 107

Uvolňování odlitků

(1) U  pohyblivé části  kabiny uvolňovacího  stroje musí  být

spouštění stroje  vázáno na zavření  kabiny; pohyblivá část kabiny

musí být přitom zajištěna proti vyjetí z kolejí.

(2) Pojezd nosných  rámů vytloukacích roštů  musí být vymezen

zarážkami a zajištěn koncovými vypínači.

(3) V případech, kde je elektrická energie  vedena trolejovým

vedením,  musí být  trolej vybavena  hlavním vypínačem,  který lze

zajistit ve vypnutém stavu.

(4) Při používání překládacího zařízení u uvolňovacích strojů

musí být na pojízdném roštu umístěno protizávaží.

(5) Při  ručním čistění  velkých odlitků  v licích  halách se

nesmí čistit stlačeným vzduchem a pískem.

§ 108

Čistění odlitků v omílacích bubnech

(1) Vodorovně se otáčející nebo vratné omílací bubny musí mít

kryty nebo  zábradlí provedené tak,  aby je nebylo  možno otevřít,

jsou-li bubny v pohybu.

(2) Bubny  se  nesmějí  samovolně  pohybovat  při plnění nebo

vyprazdňování.

(3) Bubny musí být prachotěsné  nebo uzavřeny v prachotěsných

kabinách nebo v místnostech napojených na odsávací zařízení.

§ 109

Čistění odlitků tryskáním

(1) K čistění odlitků tryskáním se nesmí používat křemičitého

písku.

(2) Čistění   odlitků   tryskáním   se   smí  provádět  pouze

v prachotěsných uzavřených  kabinách nebo v  prostorech opatřených

přívodem a odsáváním vzduchu a zařízením, které nedovoluje spustit

metací  zařízení  při  otevřených  dveřích  kabiny  nebo  prostoru

tryskání.

(3) Vstupovat do  pracovního prostoru komorového  tryskače se

smí  až po  vypnutí všech  částí tryskače,  po zastavení  metacího

zařízení a po dokonalém vyvětrání komory.

(4) Smysl otáčení metacího kola musí být viditelně označen.

(5) Při  opotřebení lopatek  metacího kola  musí být vyměněny

všechny lopatky najednou a metací kolo znovu vyváženo.

(6) K obsluze vzduchových a metacích komorových tryskačů musí

být určeni vždy dva pracovníci.

(7) Rolety,  popřípadě vrata  u komorových  tryskačů se smějí

dát otevřít až po zastavení metacího zařízení a jeho víko musí být

po uzavření spolehlivě zajištěno.

(8) Při uzavřených dveřích kabiny pásového tryskače nesmí být

možné spustit pás směrem určeným pro vyprazdňování.

(9) Při  pohybu  pásu  tryskače  se  nesmí  manipulovat ručně

s odlitky ani otvírat kontrolní dvířka.

(10) Spuštění  vysokotlakých čerpadel  vodních tryskačů  musí

být vázáno  na uzavření vrat a  dveří k vnitřnímu pracovišti  a na

chod vibračního síta.

JEDENÁCTÝ ODDÍL

Svařování a termické řezání

§ 110

Společná ustanovení

(1) V  prostoru, v  němž  se  svařuje,  se nesmějí vyskytovat

nebezpečné látky v množství nepříznivě ovlivňujícím bezpečnost při

práci.

(2) Pokud by  mohla vzniknout provozní  nehoda nebo pokud  by

hrozilo nebezpečí otravy nebo zadušení při svářečských, řezačských

nebo  páječských  pracích,  musí  být  zajištěn  odborný dohled na

jejich provádění  a musí být učiněna  bezpečnostní opatření, která

musí být uvedena v písemném povolení ke svařování.

(3) V uzavřených nevětraných prostorách nesmějí být při práci

umístěny  vyvíječe  plynů  nebo   láhve  s  hořlavými  plyny  nebo

kyslíkem.

(4) Materiál  znečištěný olejem,  olovnatými barvami,  zbytky

odmašťovacích  prostředků  nebo   podobnými  látkami  vyvíjejícími

škodliviny se nesmí svařovat.

(5) Osoby v  okolí svařování a řezání  musí být chráněny před

škodlivými účinky těchto procesů.

§ 111

Svařování a řezání plamenem

(1) Láhve na plyny musí být zabezpečeny proti převrhnutí nebo

skutálení a musí být možno je co nejrychleji uvolnit.

(2) Při současné práci s  několika soupravami lahví na jednom

pracovišti musí být soupravy od sebe  vzdáleny nejméně 3 m nebo od

sebe odděleny nehořlavou stěnou.

(3) Pro  jednu  hořákovou  soupravu  smějí  být na pracovišti

nejvýše dvě zásobní láhve každého používaného plynu.

(4) Láhve na plyny musí být chráněny před sálavým teplem nebo

před otevřeným  ohněm; láhve, které  byly vystaveny působení  ohně

nebo  se  při  práci   zahřály,  musí  být  neprodleně  odstraněny

z provozu a zřetelně označeny jako závadné.

(5) Stabilní  baterie lahví  musí být  umístěny v místnostech

oddělených  od  sebe  navzájem  i  od  provozních budov; pohyblivě

instalované  baterie musí  být v  době, kdy  se s  nimi nepracuje,

umístěny v oddělených místnostech.

(6) Hadice  pro přívod  hořlavého plynu  z rozvodného potrubí

nebo z lahví k hořákům musí být opatřeny bezpečnostním označením.

(7) V případě,  že láhve na  kyslík, armatury, těsnění  lahví

a ventilů, svařovací přístroje nebo jejich příslušenství přišly do

styku  s  olejem,  tukem  anebo  s  jinou  nečistotou,  nesmějí se

používat.

(8) Po skončení  práce se musí bezpečně  uzavřít přívod plynu

a z přechodného pracoviště neprodleně odvézt láhve s plynem.

§ 112

Svařování elektrickým obloukem

(1) Svařovací kabel  musí být spojen  se svařovaným předmětem

nebo s podložkou svařovací svorkou.

(2) Držáky  elektrod  se  smějí  odkládat  pouze  na izolační

podložku  nebo na  odizolovaný stojan  a musí  být zajištěny proti

náhodnému dotyku vodivých předmětů.

(3) Držáky  elektrod  nesmějí  být  ochlazovány  ponořením do

vody.

(4) Před   opuštěním   pracoviště   musí  být  vypnut   zdroj

elektrického proudu pro svařování.

§ 113

Svařování a řezání plazmou

Zařízení pro svařování nebo  řezání plazmou musí být vybavena

pojistným  zařízením,  které  vypíná  přívod  elektrického proudu,

dojde-li  k přerušení  dodávky chladicí  vody, a  zařízením, které

samočinně a okamžitě vypíná vysokofrekvenční oscilátor, jakmile se

vytvoří plazmový plamen.

§ 114

Svařování a řezání pod vodou

(1) Při svařování a řezání pod vodou se musí zajistit,aby

a) kromě   obsluhy   zařízení   byl   přítomen   další  pracovník

s kvalifikací svářeče, pověřený  obsluhou svařovacího zařízení

na povrchu,

b) při svařování (řezání) elektrickým obloukem

1. nebylo používáno střídavého elektrického proudu,

2. mohl být okamžitě přerušen elektrický proud,

3. výměna  elektrod byla prováděna  jen  po přerušení dodávky

elektrického proudu do držáků elektrod,

4. před výměnou elektrody bylo  svářeči potvrzeno, že dodávka

elektrického  proudu  je  přerušena;  dodávka elektrického

proudu smí být obnovena až po novém signálu svářeče.

(2) Při použití tekutého paliva  se musí zapalovat hořák tak,

aby se palivo vytrysklé před zapálením nerozlilo po vodní hladině.

(3) Při  práci pod  vodou  se  hořák nesmí  zahltit přebytkem

paliva.

§ 115

Aluminotermické svařování

(1) K  aluminotermickému svařování  musí být  používáno zcela

suchých forem bez trhlin.

(2) Při svařování uvnitř budov a v uzavřených prostorách musí

být formy opatřeny chrániči plamenů.

(3) Zásoby,  popřípadě dávky  aluminotermických směsí, žárové

zápalky nebo jiné rozněcující látky,  musí být umístěny v bezpečné

vzdálenosti  od  svařovacího  zařízení  a  musí  být chráněny před

vznícením od žhavých částic.

(4) Zásoby,  popřípadě zásobní  dávky aluminotermických směsí

musí  být   uskladněny  v  suchu,  v   těsně  uzavřených  nádobách

a odděleně od jiných hořlavých látek.

(5) Spoje   se   před   svařováním   musí   dokonale  vysušit

a z prostoru pod formou se musí odstranit voda, sníh nebo led.

(6) Manipulovat se svařovací formou po provedení svaru se smí

až po dokonalém vyhoření aluminotermické směsi.

(7) Žárové zápalky a škrtátka se  musí nosit a uchovávat vždy

odděleně.

§ 116

Svařování a řezání laserovým paprskem

(1) Svařování   nebo  řezání   laserovým  paprskem   smí  být

prováděno v  oddělené místnosti nebo v  odděleném prostoru, řezání

menších předmětů (částí) alespoň v ochranném krytu.

(2) Při sledování  pracovního procesu optickým  systémem musí

být pracovník chráněn vsazeným ochranným filtrem.

(3) Při  řezání  musí  být  pod  řezaným  materiálem  podlaha

s nehořlavou úpravou a s difúzním povrchem.

(4) Zařízení k řezání laserovým paprskem musí být řešena tak,

aby bylo zabráněno případnému odrazu paprsku od řezaného materiálu

do prostoru obsluhy zařízení.

§ 117

Svařování elektronovým paprskem

(1) Zařízení  pro  svařování  elektronovým  paprskem musí být

umístěno v oddělené a uzamykatelné místnosti.

(2) Zařízení smí být uvedeno do  chodu jen z ovládacího pultu

umístěného v bezpečné vzdálenosti.

(3) Průběh svařování musí být sledován nepřímo.

(4) Obsluha zařízení pro svařování elektronovým paprskem musí

být chráněna před případnou destrukcí zařízení, zejména u zařízení

pracujících s vysokým vakuem.

DVANÁCTÝ ODDÍL

Tepelné zpracování a moření kovů

§ 118

Kalení a popouštění

(1) Horní okraj  olejových van pro  kalení a popouštění  musí

být alespoň  1,1 m nad úrovní  podlahy nebo musí být  do této výše

vhodně zabezpečen.

(2) Olejové výpary  musí být účinně odsávány  a olejové lázně

zajištěny proti přehřátí.

§ 119

Tepelné zpracování lehkých kovů

Při otevření  víka elektrické pece se  musí samočinně vypnout

přívod elektrického proudu.

§ 120

Moření materiálu

(1) Horní  okraj  mořicích  a  oplachovacích  kádí  musí  být

alespoň 1,1 m nad úrovní podlahy nebo musí být do této výše vhodně

zabezpečen.

(2) Mořicí   kádě   musí   být   opatřeny  účinným  odsávacím

zařízením.

(3) Podlahy a stěny místností,kde se provádí moření, musí být

z omyvatelného materiálu.

TŘINÁCTÝ ODDÍL

Úpravy nátěrovými hmotami

§ 121

Lakovny

(1) Pokud jsou v lakovně otvory  v požárních  stěnách nebo ve

stropech, musí být provedeny tak,  aby nedovolovaly šíření ohně do

lakovny nebo z ní.

(2) V   místnostech  bezprostředně   sousedících  s  lakovnou

nesmějí  být v  blízkosti vstupu  do lakovny  zdroje jiskření  ani

otevřeného ohně.

(3) Lakovny nesmějí být  používány pro skladování  nátěrových

hmot.

(4) Dveře  do  prostorů  sousedících   s  lakovnou  musí  být

otevíratelné ve směru úniku.

(5) Topná tělesa musí být upravena  nebo umístěna tak, aby se

na  ně nemohly  stavět nádoby  s nátěrovými  hmotami ani  lakované

předměty k sušení.

(6) Po  skončení práce  musí pracovníci  z lakovny  odstranit

nátěrové hmoty, hořlavé kapaliny a jejich zbytky.

(7) V  zařízeních  pro  úpravy  nátěrovými  hmotami  musí být

zabezpečeno, aby koncentrace výparů v žádném místě nepřesáhla 25 %

spodní meze  výbušnosti. Výpary kapalin a  částice nátěrových hmot

rozptýlené  při  stříkání  musí  být  kromě  toho odsávány místně,

případně  celkově,  jestliže  použitá  technologie  zaručuje  malý

rozptyl.

(8) Odsávací potrubí  musí být opatřeno  filtry z nehořlavého

materiálu  nebo jiným  zařízením na  zachycování částic nátěrových

hmot před vstupem do potrubí.

(9) Kromě drážek  pro podlahové dopravníky  musí být pracovní

prostory pod úrovní podlahy lakovny nuceně větrány.

(10) Dojde-li k poruše odsávacího zařízení, musí být nanášení

nátěrových hmot ihned přerušeno.

§ 122

Natírání a stříkání

(1) Stříkací  pistole  s   automatickým  ovládáním  musí  být

zajištěny tak, aby stříkání mohlo započít až po zapnutí odsávacího

zařízení.

(2) Jako  rozprašovací látka  se nesmí  při stříkání používat

kyslík ani hořlavé plyny.

(3) Nátěry s obsahem chromanů a olovnatých sloučenin  nesmějí

být broušeny zasucha ani ručně zamokra.

(4) Ruční  stříkání  nátěrových  hmot  s  obsahem  olovnatých

sloučenin je zakázáno. Nátěrové hmoty s obsahem chromanů smějí být

nanášeny ručním stříkáním jen v místně odsávaných prostorech.

§ 123

Máčení a polévání

U  kontinuálních  zařízení musí být  zajištěno, aby dopravník

nebylo  možno  uvést  do  chodu  dříve,  než  je v chodu příslušné

odsávací zařízení.

§ 124

Elektrostatické a elektroforetické

nanášení

(1) Zařízení   pro   elektrostatické   nebo  elektroforetické

nanášení  musí být  umístěno ve  zvláštní kabině  nebo v odděleném

prostoru. Zařízení pro elektroforetické nanášení musí být opatřeno

bezpečnostním  označením a  zařízením, které  zamezuje dotýkat  se

výrobků a  závěsů, které jsou  vodivě spojeny se  zapnutým zdrojem

elektrického proudu.

(2) Kabina  nebo  oddělený  prostor,  v  nichž  jsou umístěna

zařízení pro elektrostatické  nebo elektroforetické nanášení, musí

být vně  opatřena červeným signálním  světlem, které se  samočinně

rozsvítí  při uvedení  zařízení do  provozu. Kromě  toho musí  být

kabina   opatřena   zařízením,   které   samočinně   vypíná  zdroj

elektrického proudu při vstupu do kabiny. Kabina musí být opatřena

vybíječem statického náboje.

(3) V zařízení  pro elektrostatické nanášení  se smí používat

pouze nátěrových hmot s bodem vzplanutí vyšším než 21 stupňů C.

(4) Otvory  pro dopravu  předmětů do  kabiny musí  být řešeny

tak,  aby  se  při  náhodném  vniknutí  těmito otvory nemohl nikdo

dostat do  nebezpečné blízkosti zařízení s  vysokým napětím; jinak

musí být  otvory opatřeny varovným červeným  signálem, který svítí

po celou dobu provozu zařízení s vysokým napětím.

(5) Spuštění  generátoru vysokého  napětí musí  být vázáno na

spuštění  odsávacího  zařízení  elektrostatické  kabiny  s časovou

prodlevou.

(6) Funkce dávkovacího čerpadla, dopravujícího nátěrové hmoty

do  rozprašovačů,  musí  být  vázána  na  chod odsávacího zařízení

elektrostatické kabiny.

(7) Provedení   elektrostatické    pistole   musí   odpovídat

požadavkům bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu.

§ 125

Sušení a vypalování

(1) Předměty, jejichž povrch  byl upraven nátěrovými hmotami,

se musí umísťovat  při sušení tak, aby výpary  z nich byly proudem

vzduchu  odnášeny  mimo  dýchací  zónu  obsluhujícího  pracovníka.

Dosušují-li se  tyto předměty v uzavřených  prostorách při teplotě

okolního pracovního prostředí, musí být tyto prostory větrány tak,

aby v nich vznikal mírný podtlak.

(2) Zapnutí  topných  systémů  musí  být  vázáno  na spuštění

odsávacího zařízení sušárny s časovou prodlevou. Dojde-li k poruše

odsávacího  zařízení,  musí   být  zabezpečeno  samočinné  vypnutí

topných systémů.

(3) Sušicí    prostory   musí    být   opatřeny   samostatným

odvětrávacím potrubím vyústěným do venkovní atmosféry.

(4) Povrchová  teplota topných  těles musí  být alespoň  o 50

stupňů C  nižší, než je  bod vznícení použitých  rozpouštědel nebo

ředidel;  to  neplatí  pro  sušáky  používané  k  vypalování  nebo

ztvrdnutí nátěrů.

§ 126

Úpravny nátěrových hmot

(1) V místnosti pro úpravu nátěrových hmot musí být nádrže na

tyto  hmoty nebo  ředidla  spolehlivě  zajištěny, aby  se nátěrová

hmota nemohla rozlít do okolí. Sběrná jímka musí mít objem alespoň

50% celkového obsahu všech nádrží  v místnosti, nejméně však obsah

největší nádrže a nesmí být spojena s kanalizací.

(2) Nádrže  na nátěrovou  hmotu i  ředidla musí  být opatřeny

bezpečnostním  označením  upozorňujícím  na  jejich  obsah,  třídu

nebezpečnosti hořlavé kapaliny, popřípadě i na jiné nebezpečí.

(3) Odvzdušňovací potrubí musí být  vždy připojeno k nejvyšší

části  nádrže,  musí  mít  spád  k  nádrži  a  musí  být  opatřeno

neprůbojnými pojistkami.

§ 127

Chemické a elektrochemické povrchové úpravy

(1) Provozovny musí být upraveny tak, aby

a) rohy a hrany mezi stěnami a podlahou byly zaoblené,

b) podlahy  byly  nepropustné,  hladké,  nekluzké,  beze spár, se

sklonem  alespoň 2%,  opatřené rohožemi  z materiálu  odolného

proti vlivům používaných chemikálií.

(2) Přívod  vody  do  van  musí  být  proveden  tak,  aby při

případném podtlaku bylo vyloučeno nasátí obsahu van do potrubí.

§ 128

Metalizace

(1) Vnitřní  řešení  místností  určených  pro metalizaci musí

umožňovat pravidelné čistění prachových zbytků postřiků.

(2) Pro  odlučování prachu  olova, kadmia  nebo jejich slitin

musí být do metalizačního systému zařazen příslušný filtr.

(3) Zařízení, v němž se hromadí odlučovaný kovový prach, musí

být umístěno mimo pracovní objekt a  ve vzdálenosti nejméně 5 m od

metalizačních trysek.

(4) Po  skončení  směny  musí  být  z  metalizačního zařízení

odstraněn zachycený kovový prach.

(5) Odloučený  prach  musí  být  shromažďován  na  místě, kde

nehrozí jeho vznícení a v obalech odolných proti vlhkosti.

(6) Kovový  prach musí  být likvidován  na vyhrazeném  místě,

pokud se neodevzdává pro další zpracování.

ČTRNÁCTÝ ODDÍL

Drcení, mletí, rozbíjení a mísení

§ 129

Společná ustanovení

(1) Drcení  a mletí  materiálu, při  němž se  uvolňuje prach,

který  ohrožuje bezpečnost  osob nebo  zařízení, se  musí provádět

v prachotěsném zařízení nebo musí  být provozovna vybavena účinným

odsávacím zařízením.  U primárního drcení může  být použito účinné

zvlhčování materiálu.

(2) Mlecí komory  i mlecí zařízení pro  mletí hořlavých látek

v suchém stavu  musí být zhotoveny  z nejiskřivého materiálu  nebo

musí  být učiněna  jiná bezpečnostní  opatření, která  by zamezila

vznícení mletých látek.

(3) Mletí materiálu, při němž se tvoří výbušný prach, smí být

prováděno  jen   ve  zvláštních  zařízeních   zabezpečených  proti

následkům výbuchu.

(4) Zařízení pro  drcení nebo mletí  hořlavého materiálu musí

být  provedeno  tak,  aby  materiál  před  podáním  do mlecí části

procházel magnetickými separátory odstraňujícími železné částice.

(5) Při  poruše separátoru  se musí  samočinně zastavit další

podávání materiálu nebo uvést v činnost signalizační zařízení.

§ 130

Drtiče

(1) Z  materiálu  určeného  k   drcení  musí  být  odstraněny

nežádoucí předměty.

(2) U  drtičů se  smí uvolňovat  ucpaný plnicí  otvor jen  ze

strany  podávače a  jen vhodnou  pracovní pomůckou  a vpouštět  do

drtiče se smí materiál jen za plných otáček stroje.

(3) Za chodu drtiče je vstup do prostoru pod drtičem zakázán;

vstupovat pod drtič se smí  jen tehdy, bylo-li vypouštěcí zařízení

vypnuto a zajištěno.

§ 131

Mlýny

(1) Spouštěcí zařízení  mlýna musí být  při vstupu pracovníka

do mísy zajištěno ve vypnuté poloze.  Vstupovat do mísy se smí jen

pod dozorem jiného pracovníka.

(2) Vybírat  materiál  z   kolových  nebo  kyvadlových  mlýnů

a vyprazdňovat mlýny za chodu je zakázáno.

(3) Kolem  kulových,  trubnatých  nebo  komorových  válcových

mlýnů se musí  zřídit zábradlí, je-li jejich spodní  část níže než

2,6 m nad  úrovní podlahy, a musí se  zabezpečit, aby průchody pod

těmito mlýny byly chráněny ze stran a shora.

§ 132

Zařízení na přípravu uhelného prášku

(1) Zařízení na přípravu uhelného  prášku včetně jeho nosných

konstrukcí a prostor,  v nichž se uhelný prášek  usazuje, musí být

v provedení umožňujícím oplachování vodou.

(2) Zásobníky na surové uhlí musí být z nehořlavého materiálu

s hladkým  vnitřním povrchem  a musí  umožňovat vyprazdňování uhlí

mimo mlýn.

(3) Násypné  otvory zásobníku  musí být  opatřeny pevnou nebo

uzamykatelnou  mříží  nebo  jiným  obdobným zařízením zabraňujícím

neoprávněnému vstupu nebo pádu osob do zásobníku.

(4) Ocelové zásobníky uhelného prášku  včetně přírub musí být

tepelně izolovány.

(5) Zásobníky  musí  být  opatřeny  zařízením  pro zjišťování

zásob prášku a teploměry pro kontrolu teploty prášku v zásobníku.

(6) Do horní části zásobníku uhelného prášku (kromě zásobníku

na  prášek z  antracitu a  antracitického uhlí)  musí být  zaústěn

přívod inertních plynů nebo vodní páry.

(7) Potrubí  teplých  kouřových  plynů  nasávaných do mlecího

zařízení musí být vybaveno uzávěrem k odpojení mlýna od ohniště.

(8) Teplota nosného  plynu na výstupu  z parních a  plynových

trubnatých  sušicích  zařízení  nesmí  převyšovat  pro tuhá paliva

(kromě antracitu a antracitického uhlí) 110 stupňů C.

(9) Na  vstup   před  mlýnem  pro   paliva  (kromě  antracitu

a antracitického  uhlí) musí  být přivedena  voda, sytá  pára nebo

inertní plyn.

(10) Pojistné zařízení musí být umístěno tak, aby se zamezila

možnost zásahu zplodin výbuchu, zejména na pracovní místa obsluhy,

na přístupové a únikové cesty.

(11) Mlecí okruh se zásobníkem  prášku musí být před uvedením

mlýna do provozu provětrán nebo inertizován.

(12) Z  prostoru  mlýnice  musí  být  pravidelně  odstraňován

uhelný prášek.

(13) V  případě  nebezpečí  vzniku  havárie  se okamžitě musí

odstavit zařízení z provozu a opustit mlýnice.

(14) Je zakázáno vyprazdňovat uhelný prášek ze zásobníku přes

hořáky a topeniště kotlů, které nejsou v provozu.

(15) Otevírat zahlcený mlýn se smí až po jeho vychladnutí.

§ 133

Zařízení na rozbíjení kovového šrotu

(1) Horní činná plocha šaboty  nesmí přesahovat okolní úroveň

podlahy tlučiště. Mezi šabotou a vnitřní stěnou ochranného hrazení

musí být volný pás podlahové plochy nejméně v šířce 0,75 m.

(2) Okolo  šabot  musí  být  ochranné  hrazení  proti rozletu

rozbíjeného kovového odpadu.

(3) U zařízení  typu padákové věže musí  být prostor tlučiště

shora zakryt ochranným hrazením.

(4) Vrata,  dveře a  jiné vstupy  na tlučiště  musí vyhovovat

požadavkům kladeným na ochranné hrazení.

(5) Pro  pracovníky  obsluhy  rozbíjecího  zařízení  musí být

vybudován   u  zařízení   ochranný  úkryt   a  musí   být  umístěn

v bezprostřední blízkosti ochranného hrazení.

(6) Každé  rozbíjecí  zařízení  musí  být opatřeno zařízením,

které vyloučí

a) zdvižení hrušky nad šabotu a  její uvolnění, není-li  dokonale

uzavřen  prostor  tlučiště,   ochranného  úkrytu, a  nejsou-li

uzavřeny průzory ke sledování práce v tlučišti,

b) otevření   prostoru   tlučiště   během   činnosti  rozbíjecího

zařízení.

(7) V prostoru tlučiště musí být umístěn vypínací ovládač.

(8) Zvedání hrušky nad šabotu musí  být provedeno tak, aby se

hruška nerozhoupala.

§ 134

Míchačky

(1) Míchačky  s  protiběžnými   míchacími  rameny  (kopistové

a obdobné)  musí být  opatřeny  ochranným  víkem nebo  roštem, při

jejichž otevření nebo zvednutí se automaticky vypne chod míchačky.

Je-li použito roštu, musí velikosti jeho otvorů odpovídat bezpečné

vzdálenosti od míchacích ramen.

(2) U  míchaček, jejichž  míchací ramena  do sebe nezapadají,

smí  být  vypínání  zajištěno  vypínacím  rámem instalovaným okolo

míchací vany.

PATNÁCTÝ ODDÍL

§ 135

Odstřeďování

(1) Buben odstředivky se smí uvést  do chodu jen tehdy, je-li

víko zavřeno: víko  se může dát otevřít, jen  je-li buben v klidu,

kromě případu, kdy se  odstředivka mechanicky vyprazdňuje. Uvedené

zajištění víka  není nezbytné u odstředivek  pro výbušné látky ani

u odstředivek  s  vodorovným  hřídelem  a  mechanickým  zarážením,

jestliže  konstrukce  odstředivky  vylučuje  možnost  vniknutí  do

otáčejícího se  bubnu. V případě  zvláštních technologií je  možné

použít odstředivky bez ochranného víka.

(2) Smysl  otáčení musí  být na  tělese odstředivky viditelně

označen.

(3) Odstředivky, jejichž náplň je  hořlavá nebo výbušná, musí

být provedeny  tak,aby na žádné části  nemohly vznikat jiskry nebo

nemohlo dojít k nebezpečnému přehřátí.

ŠESTNÁCTÝ ODDÍL

Řezání

§ 136

Společná ustanovení

Stroje se dvěma nebo více systémy ochrany a stroje, které lze

spouštět  bez použití  ochranného zařízení,  musí mít uzamykatelné

přepínání  systémů  ochrany  a   přepínání  na  chod  bez  použití

ochranného zařízení.

§ 137

Řezačky a kutry

(1) Řezačky se šnekovými  podávači musí  mít násypky upraveny

tak, aby nebylo možné dosáhnout rukou na podávač.

(2) Řezačky s  podávacími  spirálami  musí  mít kolem násypky

ochranný rám k vypnutí pohonu.

(3) Kutry na zpracování masa musí mít nože opatřeny ochranným

víkem, které lze zvednout, jen jsou-li nože zastaveny, a zařízením

znemožňujícím  uvedení  stroje  do  chodu,  není-li  ochranné víko

uzavřeno.

SEDMNÁCTÝ ODDÍL

Máčení, napařování a vaření

§ 138

Společná ustanovení

(1) Kádě,  pánve  a  otevřené  nádrže  musí  mít  horní okraj

alespoň 1,1 m nad úrovní  podlahy, případně pracovní plošiny, nebo

musí být spolehlivě zakryty nebo ohrazeny proti nahodilému pádu.

(2) Nadzemní    nádrže,   pokud    jsou   naplněny    horkými

a nebezpečnými   látkami,  musí   být  spojeny   s  jímkami   nebo

prohlubněmi  dostatečné  velikosti,  aby  zachytily  veškerý obsah

nádrže  při jejím  případném  prasknutí,  anebo s  jiným bezpečným

místem  určeným  k  tomuto  účelu,  které  musí  být mimo provozní

budovu.  Nádrže musí  být  propojeny  s jímkami,  prohlubněmi nebo

jinými bezpečnými místy přepadovým potrubím.

§ 139

Máčecí nádrže, pánve a kádě

(1) Máčecí nádrže a pánve naplněné hořlavými látkami musí být

opatřeny těsně přiléhajícími poklopy se samočinným uzavíráním.

(2) Při  používání výkyvných  kádí musí  být podlaha upravena

tak, aby nemohlo dojít k  zachycení pracovníka mezi výkyvné rameno

a káď.

§ 140

Pařicí a varné jámy, pařicí komory

(1) Přístupové  komunikace  v  prostoru,  kde  jsou  umístěny

pařicí  nebo  varné  jámy  v  úrovni  terénu  (podlahy),  musí být

opatřeny signalizačním zařízením.

(2) Pařicí a varné jámy,  které mají vyhřívací tělesa uložena

na dně jámy, musí být opatřeny snímatelnými rošty, pevně osazenými

alespoň 0,2 m nad parním potrubím.

(3) Pařicí komory musí být hermeticky uzavíratelné a opatřeny

teploměrem, tlakoměrem a pojistným zařízením.

§ 141

Varné kotle

(1) Vypouštěcí  kohouty  musí  být  zajištěny proti náhodnému

otevření.

(2) Sklápěcí  varné  kotle   musí  být  opatřeny  samosvorným

sklápěcím nebo zachycovacím zařízením.

OSMNÁCTÝ ODDÍL

§ 142

Prací stroje a sušicí bubny

(1) Uzávěry pracích strojů a sušicích bubnů pro prádelny musí

být  provedeny tak,  aby je  nebylo možno  otevřít, jsou-li  bubny

v pohybu; jsou-li uzávěry otevřeny, nesmí být možno uvést bubny do

pohybu.

(2) Prací stroje a sušicí bubny, kterých se používá pro práci

s nebezpečnými látkami, musí být  opatřeny pojistným zařízením pro

případ výbuchu v bubnu.

PÁTÁ ČÁST

zrušena

§ 143

zrušen

§ 144

zrušen

§ 145

zrušen

ŠESTÁ ČÁST

zrušena

PRVNÍ ODDÍL

zrušen

§ 146

zrušen

DRUHÝ ODDÍL

zrušen

§ 147

zrušen

TŘETÍ ODDÍL

zrušen

§ 148

zrušen

§ 149

zrušen

§ 150

zrušen

§ 151

zrušen

§ 152

zrušen

§ 153

zrušen

ČTVRTÝ ODDÍL

zrušen

§ 154

zrušen

PÁTÝ ODDÍL

zrušen

§ 155

zrušen

§ 156

zrušen

§ 157

zrušen

§ 158

zrušen

ŠESTÝ ODDÍL

zrušen

§ 159

zrušen

§ 160

zrušen

§ 161

zrušen

SEDMÝ ODDÍL

zrušen

§ 162

zrušen

OSMÝ ODDÍL

zrušen

§ 163

zrušen

§ 164

zrušen

§ 165

zrušen

§ 166

zrušen

§ 167

zrušen

SEDMÁ ČÁST

Tlakové zařízení

PRVNÍ ODDÍL

§ 168

Společná ustanovení

(1) Kotle na plynná a kapalná paliva musí být zajištěny tak,

aby došlo k samočinnému  přerušení  přívodu  paliva do hořáků při

nedovolené změně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu.

(2) Kotle  vytápěné  plynem,  kapalným  palivem  nebo uhelným

práškem a  opatřené umělým tahem  musí být opatřeny  bezpečnostním

zařízením,  které při  nedovolené  změně  nebo při  přerušení tahu

spalin samočinně zastaví i přívod paliva do hořáků.

(3) Hořáky  kotlů pro  spalování plynu  nebo kapalného paliva

musí být opatřeny hlídačem plamene  a kotle s hořáky pro spalování

uhelného  prášku speciálním  zařízením pro  zabezpečení stabilního

hoření.

(4) Dvířka topeniště  a nahlížecích otvorů  do topeniště musí

být  za   provozu  kotle  zajištěna   proti  otevření  způsobenému

přetlakem ve spalovacím prostoru.

(5) Přívod   napájecí  vody   musí  být   proveden  tak,  aby

nezpůsoboval rychlé ochlazování stěn tlakového celku.

(6) Kotle s mechanickými rošty  nebo s práškovým topením musí

být opatřeny bezprašným odpopílkovacím zařízením.

(7) Odpopelňovací zařízení  se smí opravovat,  jen je-li mimo

provoz a je-li bezpečnost opraváře zajišťována dalším pracovníkem.

(8) Popelna  musí  být  vybavena  přívodem  vody ke škvárovým

a popelovým  výsypkám, dostatečným  větráním a  těsnými uzávěry na

škvárových a popelových výsypkách s bezpečným ovládáním.

(9) Kontrolní  dvířka  u  odpopílkovačů  se  nesmějí otvírat,

pokud není uzavřen uzávěr ve svodkách.

§ 169

Parní kotle

(1) Parní kotle musí být opatřeny

a) alespoň jedním  tlakoměrem s vyznačením  nejvyššího dovoleného

přetlaku, vodní smyčkou a trojcestným kohoutem nebo ventilem,

b) alespoň   jedním  přímým   vodoznakem  s   označením  nejnižší

přípustné hladiny vody v kotli (mimo průtočné kotle),

c) přetlakovým pojistným zařízením,

d) plnicí a vypouštěcí armaturou,

e) napájecím zařízením,

f) odvzdušňovací armaturou.

(2) Zařízením uvedeným v odstavci 1  písm. b) a d) nemusí být

vybaveny  kotle na  plynná a  kapalná paliva,  které mají  trvalou

kapalinovou náplň vzduchotěsně uzavřenou v kotlovém tělese.

§ 170

Kapalinové kotle

(1) Kapalinové kotle musí být opatřeny

a) otevřenou expanzní nádobou nebo jiným pojistným zařízením,

b) plnicí a vypouštěcí armaturou,

c) u  kotlů  se  jmenovitým  výkonem   nad  50  kW  i  teploměrem

a tlakoměrem.

(2) Kotel musí být opatřen zařízením, které samočinně vyloučí

překročení  nejvyšší přípustné  teploty kapaliny;  kotle s  ručním

přikládáním musí být pro tento účel vybaveny signalizací nebo musí

mít stálou obsluhu.

(3) Odvzdušňovací a přepadové potrubí expanzní nádoby nesmějí

vyúsťovat do venkovního prostoru.

(4) Uzávěr mezi kotlem a expanzní nádobou musí být za provozu

kotle zajištěn v otevřené poloze.

§ 171

Práce uvnitř kotlů

(1) Před vstupem pracovníků do  kotle musí být kotel bezpečně

odpojen od  sousedních kotlů a odběrného  potrubí; ostatní potrubí

ústící do kotle musí být uzavřena a zajištěna.

(2) Při prohlídce a  při práci v kotli nebo  v topeništi musí

být  zajištěn dozor  alespoň  jedním  pracovníkem vně  kotle. Před

uzavřením vík, drážek apod. a před uvedením do provozu je nutno se

přesvědčit, zda v kotli nikdo není.

(3) Před vstupem  do tlakového celku kotle  nebo topeniště se

musí   prověřit,   zda   jsou   tyto   prostory  dobře  provětrány

a vyprázdněny  a  zda  v  topeništi  nehrozí  pád struskových nebo

popelových nánosů, popřípadě zdiva.

(4) Na částech kotelního zařízení,  ve kterých se pracuje, se

musí umístit bezpečnostní označení.

§ 172

Kotelny

(1) Do  kotelny musí  být zajištěn  dostatečný přívod vzduchu

pro spalování a větrání.

(2) Dveře  do  kotelny  musí  být  z  nehořlavého  materiálu,

otevíratelné směrem z kotelny a opatřeny bezpečnostním označením.

(3) Kotelny s půdorysnou plochou  větší než 150 m čtverečných

musí  mít dvě  únikové cesty,  z nichž  jedna musí  vést přímo  do

volného prostoru.

(4) Kotle  umístěné mimo  kotelny musí  být zabezpečeny proti

manipulaci nepovolanými osobami.

DRUHÝ ODDÍL

Tlakové nádoby

§ 173

Tlakové nádoby stabilní

(1) Nádoby musí být opatřeny

a) uzavírací a vypouštěcí armaturou,

b) tlakoměrem,

c) pojistným zařízením,

d) odvětrávacím uzávěrem.

(2) Vybavení  tlakoměrem  a  pojistným  zařízením není třeba,

je-li  nejvyšší  pracovní  přetlak  nádoby  vyšší  než dosažitelný

přetlak zdroje  tlaku a je-li  zároveň vyloučeno zvýšení  přetlaku

v nádobě.

(3) Nádoba  ohřívaná  spalinami,  u  níž  by  snížení hladiny

kapaliny pod stanovenou mez mohlo způsobit přehřátí stěn, musí mít

alespoň  jeden stavoznak  a nádoba  pracující s  přehřátými parami

nebo  s  kapalinami  o  teplotě  vyšší  než  50  stupňů C musí mít

teploměr.

(4) Otevíratelná  nádoba  musí  mít  zařízení, které umožňuje

před jejím otevřením snížit pracovní přetlak na tlak atmosférický,

popřípadě ochladit vnitřní obsah na bezpečnou teplotu.

(5) Nádoba s rychlouzávěrem,  popřípadě s ústředním uzávěrem,

musí být  opatřena zařízením, které znemožní  otevření nádoby před

snížením  pracovního  přetlaku  na  tlak  atmosférický  a vpuštění

pracovní látky do nádoby, pokud není nádoba spolehlivě uzavřena.

(6) Otevíratelné  zdravotnické a  sterilizační přístroje musí

být opatřeny zařízením, kterým je možno se přesvědčit nezávisle na

údaji tlakoměru, zda je tlakový prostor bez přetlaku.

(7) Pokud  se  používá   sestav  stabilních  tlakových  nádob

(baterií), musí se označit ovládací ventily k jednotlivým nádobám.

(8) Nádoby na zkapalněné plyny musí být opatřeny zařízením na

kontrolu výšky hladiny kapaliny.

(9) Pojistné ventily  (s výjimkou plynotěsných  ventilů) musí

být  takové,  aby  bylo  možno  snadno  a  bezpečně  ověřit jejich

průchodnost;  ventily   i  výfukové  potrubí   musí  být  umístěny

a upraveny tak,  aby při jejich činnosti  nemohlo dojít k ohrožení

obsluhy  nebo  jiných  osob.  Výfukové  potrubí pojistného ventilu

nesmí vytvořit smyčku.

(10) Nádoby   umístěné  na   volném  prostranství   musí  být

zajištěny  proti manipulaci  nepovolanými osobami  a povětrnostním

vlivům.

§ 174

Tlakové nádoby k dopravě plynů

(1) Nádoba  musí  být   opatřena  alespoň  jedním  uzavíracím

ventilem, pokud není stanoveno jinak.

(2) Na  každé  nádobě  musí  být  trvale  vyznačeny  základní

technické údaje, popřípadě i základní provozní podmínky.

(3) Při  dopravě několika  nádob, které  jsou spojeny sběrnou

trubkou v jednom voze, musí nádoby obsahovat pouze stejný plyn.

(4) Nádoby  s  plynem  se  nesmějí  přepravovat  společně  se

žíravinami  v rozbitelných  obalech,  ani  s látkami,  které tvoří

s přepravovanými plyny nebezpečnou směs, ani s látkami, které jsou

zdrojem ionizujícího záření.

(5) Pojistná zařízení  nádob musí být  neuzavíratelně spojena

s tlakovým prostorem  a zajištěna tak, aby  manipulace s nimi byla

nepovolaným  osobám znemožněna;  pojistky musí  být provedeny tak,

aby při průtoku plynu pojistkou nedošlo k rotaci nádoby.

(6) Nádoby s obsahem plynů, které spolu vytvářejí nebezpečnou

směs, nesmějí být skladovány ve společném prostoru. Láhve s plynem

musí být zajištěny proti převržení.

(7) Vyprázdněné láhve na nebezpečné plyny musí být skladovány

stejným způsobem jako plné láhve.

(8) Nádoby  na  dopravu  plynů   musí  být  barevně  označeny

a nádoby na  nebezpečné plyny musí být  opatřeny též bezpečnostním

označením. Vyznačeny musí být i prostory k umístění nádob.

(9) Silniční  cisterny na  přepravu chlóru  musí být chráněny

před  přímým účinkem  slunečních paprsků,  a to  tak, aby  teplota

jejich obsahu nepřekročila 40 stupňů C.

(10) Uzávěry cisteren  musí být zabezpečeny  proti manipulaci

nepovolanými osobami.

(11) Silniční  cisterny  musí   být  opatřeny  alespoň  dvěma

uzavíracími  ventily  zapojenými  v  sérii;  cisterny  na přepravu

chlóru musí být opatřeny na  víku průlezu dvěma ventily na kapalný

a jedním  ventilem na  plynný chlór  se slepými  přírubami na pero

a drážku.

(12) Cisterny musí být opatřeny zemnicím zařízením.

(13) Při používání polních cisteren na čpavek v zemědělství

a) smí  se zaplombovaný  uzávěr nahradit  armaturami se zvláštním

klíčem,

b) smí  se zapojit  na jakýkoliv  přívěs při  přepravě jen  jedna

přívěsná cisterna,

c) při  čpavkování se  musí  zajistit  přívod čistého  vzduchu do

dýchací zóny traktoristy.

(14) Při práci s kapalným čpavkem  se nesmí jíst, pít, kouřit

ani manipulovat s otevřeným ohněm.

OSMÁ ČÁST

Stlačování plynů a chlazení

§ 175

Kompresorové stanice a kompresory

(1) Kompresorové  stanice  musí  být  umístěny v samostatných

budovách   nebo  ve   stavebně  oddělených   prostorech,  případně

v ohrazených volných prostranstvích.

(2) V  kompresorové stanici  pro hořlavé  plyny s  nebezpečím

výbuchu  musí být  vyznačeny stupně  nebezpečí a  všechny prostory

kompresorové stanice včetně místností  pro obsluhu musí být účinně

větrány; umělé, nucené nebo havarijní větrání musí být ovládatelné

z místa obsluhy i zvenku.

(3) Kompresorové   stanice   musí   být   opatřeny  zařízením

oznamujícím  změny  vlastností   pracovního  prostředí,  jež  jsou

důležité pro bezpečnost obsluhy a provozu.

(4) Mezi kompresorem  a prvním uzavíracím  zařízením musí být

instalován pojistný ventil.

(5) Mezi jednotlivými  tlakovými stupni kompresoru  nesmí být

uzavírací zařízení.

(6) U   uzavíracích   zařízení   musí   být  poloha  otevření

a uzavření zřejmá.

(7) Plynové  kompresory  musí  být  opatřeny zařízením, které

zajišťuje, že  nebude překročen nejvyšší  tlak na straně  výtlačné

a že bude dodržen nejnižší tlak na straně vstupní.

(8) Elektromotory  plynových kompresorů  na nebezpečné  plyny

musí být dálkově ovládány.

(9) Pro  průběžné  sledování   tlaku  vzduchu  a  vzduchových

kompresorů  musí  být  v  každém  stupni  na vhodném místě umístěn

tlakoměr a za každým stupněm pojistný ventil.

(10) Turbokompresory    musí   být    opatřeny   automatickou

přepouštěcí  regulací   a  zařízením,  které   zastaví  pohon  při

překročení osového posuvu rotoru.

(11) Ustanovení tohoto paragrafu  se nevztahují na kompresory

a kompresorové   stanice  instalované   v  chladicích  zařízeních,

v kyslíkárnách  a výrobnách  acetylénu, na  plavidlech a  drážních

vozidlech.

§ 176

Chladicí zařízení

(1) Potrubí chladicích zařízení musí být označeno podle druhu

látek  v nich  dopravovaných v  místech uzávěrů  a v nepřehledných

trasách  a   nesmí  být  vedeno  šachtami   výtahů,  chodbami  ani

schodištěm a nesmí být volně přístupné nepovolaným osobám.

(2) Průlezné kanály určené výhradně  pro potrubí s chladivem,

v nichž  je nutno  provádět dozor  nebo údržbu,  musí být vybaveny

větráním zabezpečujícím dostatečnou výměnu vzduchu.

(3) Kompresorová chladicí zařízení  musí být opatřena nejméně

jedním  ventilem na  sacím i  výtlačném hrdle  kompresoru nebo  na

vstupním  hrdle do  kondenzátoru a  na výstupním  hrdle ze sběrače

kapalné chladicí  látky nebo z kondenzátoru,  není-li u chladicího

zařízení instalován sběrač.

(4) Aparát  nebo skupina  aparátů musí  být opatřena ventily,

které umožňují  uzavřít aparáty z  obou stran; není-li  na některé

nádobě instalováno pojistné zařízení, musí být uzavírací ventil na

jedné straně trvale zaplombován v otevřené poloze.

(5) Chladicí zařízení musí  být opatřeno uzavírací armaturou,

pojistným   zařízením,  tlakoměrem,   stavoznakem  a   štítkem  se

základními technickými údaji.

(6) Po celou dobu přítomnosti pracovníků v  kanále, ve kterém

je  vedeno  potrubí  s  chladivem,  musí být  v  činnosti  větrací

zařízení.

(7) Pojistné ventily a membránové  pojistky musí být opatřeny

výfukovou  trubkou  řešenou  tak,   aby  nemohlo  dojít  k  jejímu

zamrznutí, a vyvedenou do prostoru, kde nemůže být nikdo ohrožen.

§ 177

Strojovny

(1) Strojovny musí být opatřeny dveřmi z nehořlavých hmot.

(2) Strojovny musí  mít alespoň jeden  únikový východ vedoucí

do volného prostoru;  únikové dveře nesmějí mít práh  a musejí být

otvíratelné ve směru úniku.

(3) Vně strojovny  poblíž únikového východu  musí být umístěn

nouzový vypínač pro vyřazení  chladicího zařízení z provozu; je-li

strojovna umístěna v jiném podlaží  budovy, musí být druhý nouzový

vypínač umístěn v přízemí objektu.

(4) Všechna potrubí procházející  stěnami, stropem a podlahou

strojovny musí být v průchodech utěsněna.

(5) Strojovny  musí  být  řádně  větrány;  kromě  přirozeného

větrání  pro  běžný  provoz  musí  v  nich  být zřízeno předepsané

havarijní větrání.

§ 178

Chlazené místnosti

(1) V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stupňů C

a) nesmí  pracovat  osamocený  pracovník  bez  kontroly  déle než

hodinu,

b) musí  být   umístěn  vypínač  elektrického   osvětlení,  jehož

rozsvícení musí být signalizováno vně místnosti.

(2) Po  skončení pracovní  směny musí  být chlazené místnosti

s teplotou nižší než  0 stupňů C zkontrolovány, zda  v nich nejsou

osoby, a spolehlivě uzavřeny.

(3) Únikové  cesty  a  cesty   k  hlásičům  provozních  nehod

a poruch musí být stále volné a opatřeny nouzovým osvětlením.

(4) Aby pracovníci  pracující v chlazených  místnostech mohli

tyto  prostory v  kterémkoliv okamžiku  opustit, musí  být splněny

nejméně dvě z těchto podmínek:

a) uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i zvenčí;

b) v uzavíratelné chlazené místnosti  je v blízkosti dveří vhodné

nářadí umožňující jejich násilné otevření;

c) v  chlazené  místnosti  je  umístěn  telefon  nebo  spolehlivé

signalizační   zařízení   umožňující   spojení   s   pracovním

stanovištěm stálé obsluhy;

d) v  chlazené místnosti  je zřízen  samostatný trvale  přístupný

nouzový východ uzavíratelný zevnitř;

e) chlazená  místnost  je  opatřena  zřetelně  označenou a snadno

vyjímatelnou  výplní  dveří  nebo  stěny  do chodby umožňující

únik.

DEVÁTÁ ČÁST

Plynová zařízení

§ 179

Společná ustanovení

(1) Materiály  použité  při  konstrukci  a  stavbě  plynových

zařízení musí  odpovídat provozním podmínkám  a vlastnostem plynů.

Materiály nesmějí s plynem vytvářet nebezpečné sloučeniny.

(2) Konstrukcí  zařízení  musí  být  zajištěna  jeho  těsnost

a pevnost.

(3) Jednotlivé  části  strojního  zařízení  musí  být  vodivě

spojeny.

(4) V   budovách   musí   být   zajištěno   dokonalé  větrání

s přihlédnutím k vlastnostem a  množství vyráběných a upravovaných

plynů.

(5) Rozmrazování zařízení otevřeným ohněm je zakázáno.

(6) Pro provoz plynového zařízení  musí být vypracován místní

provozní řád.

(7) U zařízení, kde se pracuje s nebezpečnými plyny, musí být

pro pracovníky zabezpečena dýchací a oživovací technika.

§ 180

Zařízení pro výrobu a úpravu plynů

(1) V budovách,  kde se vyrábějí a  upravují hořlavé a hoření

podporující plyny, je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

(2) V provozech, kde se vyrábějí a upravují nebezpečné plyny,

musí být zajištěna bezpečná likvidace jejich úniku.

§ 181

Zařízení pro skladování plynů

(1) Zařízení pro  skladování plynů musí  být opatřeno měřidly

tlaku a množství plynu.

(2) Dodržování  technických  hodnot,  jejichž  překročení  by

mohlo  mít za  následek havárii  nebo poruchu  zařízení, musí  být

spolehlivě zajištěno.

(3) Zařízení  musí  být  spolehlivě  zajištěno  proti účinkům

atmosférické elektřiny.

(4) Při  skladování  plynů  se   musí  stanovit  a  dodržovat

ochranná  pásma,  ve  kterých   je  zakázána  jakákoli  manipulace

s otevřeným ohněm a uskladňování  jakýchkoli látek. Ochranné pásmo

musí být zřetelně označeno.

(5) Pro  skladování  plynů  těžších  než  vzduch  nesmějí být

v ochranném pásmu vstupy do podzemních prostor.

(6) Zařízení  pro  skladování   plynů  je  zakázáno  zřizovat

v nedostatečně větraných prostorách.

§ 182

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové

stanice

(1) Plnírny plynů musí být umístěny v samostatných přízemních

budovách bez podstřešních prostorů;  plnírny plynů těžších vzduchu

nesmějí být podsklepeny.

(2) Plnírny plynů (kromě plníren plynů inertních) musí být od

sebe  odděleny. Kompresní  stanice pro  nebezpečné plyny  musí být

odděleny od plníren.

(3) Plnicí   zařízení   musí   být   opatřeno  zařízením  pro

odvzdušnění a pro vypouštění  zbytkového přetlaku; přitom musí být

zajištěno, aby plyn neohrožoval bezpečnost pracovníků.

(4) Je zakázáno plnit nádoby,

a) u nichž prošla lhůta periodické zkoušky,

b) které nemají předepsané značení,

c) které  mají  poškozený  povrch,  patky,  ventily, výstroj nebo

izolaci,

d) jejichž používání nebylo v ČSSR povoleno,

e) které nemají předepsanou výstroj,

f) které  jsou  určeny  pro  acetylén,  jestliže  nemají označení

porézní hmoty, nebo u nichž poklesl obsah  látky, ve  které je

acetylén rozpuštěný pod stanovenou mez,

g) u  nichž  nelze  zjistit  zbytkový  plyn  a  které jsou uvnitř

znečištěny.

(5) Při  plnění  nádob  nebezpečnými  plyny  a při manipulaci

s těmito nádobami  musí být vždy  přítomni nejméně dva  pracovníci

a musí  být  trvale  k  dispozici  alespoň  dva  izolační  dýchací

přístroje.

(6) Plnicí  potrubí musí  mít za  kompresory umístěny  zpětné

ventily a musí být zajištěno tak, aby plyn z plněných nádob nemohl

proudit  zpět do  kompresorů nebo  čerpadel, a  musí být zajištěno

proti možnosti přeplnění nádob.

(7) Nádoby  na plyn  musí být  při plnění  bezpečně zajištěny

proti  převržení. Připojení  nádoby  na  plnicí zařízení  musí být

provedeno tak, aby byla zaručena těsnost spojení mezi připojovacím

potrubím a uzavíracím ventilem nádoby.

(8) Na vysokotlakém sběrném potrubí  tlakové stanice musí být

instalovány  uzavírací, redukční  a pojišťovací  armatury a měřicí

a kontrolní přístroje.

(9) Při  provozu  nádob  nesmí  dojít  k  jejich  ohřátí  nad

povolenou teplotu.

(10) Odfuk  plynu z  pojistných armatur  a podobných zařízení

musí být vyveden mimo objekt.

§ 183

Zařízení pro zkapalňování a odpařování

plynů

(1) Zkapalňovat a  odpařovat se mohou  jen plyny, které  jsou

pro tento účel upraveny.

(2) Na potrubí  pro vypouštění zkapalněných  plynů do ovzduší

musí být  zdvojeny armatury a  při vypouštění musí  být pracovníci

chráněni proti účinkům plynů a nízkých teplot.

§ 184

Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku

plynů

(1) U zařízení  s trvalou obsluhou  musí mít objekt  zvláštní

místnost pro obsluhu.

(2) Jednotlivé  stupně  zařízení  musí  být  zajištěny  proti

nedovolenému stoupnutí nebo poklesu tlaku  a u kompresorů musí být

zajištěna kontrola chladicího média.

(3) Zařízení musí  být  od  vstupního  a výstupního plynovodu

odděleno izolačními spoji.

(4) Hlavní  uzávěr  na přívodu  plynu  do  zařízení  musí být

umístěn před objektem.

§ 185

Zařízení pro rozvod plynů

(1) Jednotlivé  úseky  rozvodů  plynů  musí  být uzavíratelné

a každý úsek musí mít možnost odvzdušnění a odplynění.

(2) Rozvody   plynů   musí    být   chráněny   proti   korozi

a  v  případech  jejich   vedení  nad   zemí  též   proti  účinkům

atmosférické elektřiny.

(3) Pokud  rozvody  plynů  křižují  komunikace nebo prostory,

které by mohly být naplněny unikajícím plynem, musí být uloženy do

ochranné trubky, ve které nesmí být rozebíratelné spoje.

(4) Rozvody  plynů uložené  v zemi  nesmějí být  kladeny jako

průchozí pod objekty.

(5) Při rozmrazování plynovodu nebo při hledání netěsnosti na

plynovodu, který je v provozu, nesmí být použito plamene.

§ 186

Zařízení pro spalování plynů

(1) Zařízení musí být vybaveno hlavním uzávěrem.

(2) Přívod  plynu do  zařízení musí  být vybaven  regulačním,

měřicím  a zabezpečovacím  zařízením podle  povahy zařízení, podle

vlastností a množství plynu.

(3) Před  zapálením  plynu  v  zařízení  musí  být  spalovací

prostor zbaven větráním výbušné směsi.

(4) Zařízení musí být umístěno jen v prostorách s dostatečnou

výměnou vzduchu k zajištění dokonalého spalování.

(5) Zplodiny   spalování   musí   být   odvedeny   tak,   aby

neohrožovaly bezpečnost pracovníků.

DESÁTÁ ČÁST

Průmyslové pece

§ 187

Vysoké pece

(1) Vysoké  pece musí  být odpojitelné  bezpečnými uzávěry od

plynovodní   sítě   a   vzduchového   potrubí.  Okružní  větrovody

a rozvodná potrubí pro vysokopecní  plyn musí být opatřeny průlezy

a čisticími  otvory s  pevně zajištěnými  kryty. Pojistné  ventily

(klapky) proti výbuchu musí být  umístěny na komíncích potrubí pro

odvod  plynu nebo  na sazebně.  Vstup na  sazebnu a  plošinu kolem

šachty musí být opatřen uzamykatelnou zábranou.

(2) Chlazení pláště  a forem vysoké  pece musí být  provedeno

tak, aby nemohlo dojít k přerušení dodávky chladicí vody.

(3) Železové  a  struskové  žlaby  musí  mít dostatečný sklon

a musí být dostatečně hluboké.  Při používání výkyvného žlabu musí

být  se  zřetelem  na  bezpečnost  práce  zajištěn  náhradní žlab.

Přečnívající konce žlabů mimo  plošinu musí být opatřeny plošinkou

se zábradlím a ochrannou lištou.

(4) Ohřívače  větru  s  příslušenstvím  musí  být  plynotěsné

a musí být opatřeny registračním zařízením a měřicími přístroji.

(5) Při otevírání nebo uzavírání odpichového  otvoru musí být

před  ním  umístěny  zástěny,  které  brání  rozstřiku  železa  na

přilehlá pracoviště.

(6) Vysoké pece  musí být opatřeny  spojovacím nebo signálním

zařízením mezi jednotlivými pracovišti.

(7) Na  sazebnu a  plošiny kolem  šachty musí  vstupovat vždy

současně  alespoň  dva  pracovníci  vybavení  izolačními dýchacími

přístroji  a   přístrojem  na  zjišťování   kysličníku  uhelnatého

v ovzduší.

(8) V  provozu   vysokých  pecí  musí   být  zřízena  stanice

protiplynové služby.

(9) Pomocná zařízení  a nářadí používaná při  práci s tekutým

kovem nebo struskou nesmějí být vlhká ani studená.

§ 188

Společná ustanovení pro ocelářské pece

(1) Sázecí koryta  ocelářských pecí musí  mít ve dně  otvory.

Uložení  sázecích koryt  na korýtkové  stojany musí  být provedeno

tak, aby mohla být  sázecím strojem bezpečně převážena. Stanoviště

obsluhy  sázecího  stroje  musí  být  zabezpečeno  proti  působení

škodlivých vlivů.

(2) U  pecí  vytápěných  olejem  musí  být udržována dokonalá

těsnost zařízení pro olej.

(3) Přeřazování  topného média  a vzduchu  musí být prováděno

jen při zavřených otvorech (dveřích) pece.

(4) Nikdo   se   nesmí   zdržovat   pod   pecí   v   prostoru

předehřívacích komor a reverzačního zařízení.

(5) Do  pece, na  žlab nebo  do pánve  nesmí být  sázen mokrý

materiál.

(6) Odpich pece musí být oznámen zvukovým signálem.

(7) Při  opravě půdy  nístěje pece  musí být  pracovníci před

odpichovým otvorem upozorněni na  nebezpečí rozstřiku strusky nebo

tekutého  kovu; pro  zmenšení rozstřiku  musí být  odpichový otvor

zakryt plechovou zástěnou.

(8) Pomocná zařízení  a nářadí používaná při  práci s tekutým

kovem nebo struskou nesmějí být vlhká ani studená.

§ 189

Konvertory

(1) Ovládací  části sklápěcího  zařízení konvertorů  musí být

opatřeny blokováním nebo uspořádány  tak, aby se předešlo náhodným

pohybům konvertorů při provozu, prohlídkách nebo opravách. Přívody

kyslíku  nebo  vzduchu  do  konvertorů  musí  být  zajištěny  před

přívodem nebo nasátím hořlavého nebo výbušného plynu do potrubí.

(2) Pro  vsazování přísad  musí být  zajištěny násypné  žlaby

nebo jinak zabráněno padání těchto materiálů pod konvertor.

(3) Obsluha  konvertoru musí  být upozorněna  na jeho  pohyby

zvukovými a světelnými signály; před litím strusky nebo oceli musí

být upozorněni i pracovníci zdržující se pod plošinou konvertoru.

(4) V době  provozu nebo při  opravách konvertoru je  zakázán

vstup nepovolaným osobám pod konvertor; při oklepávání trysky nebo

odtahové  šachty  musí  být  všem  pracovníkům  zabráněn vstup pod

konvertor.

§ 190

Obloukové elektrické pece

(1) Práce  na klenbě  obloukové elektrické  pece (nastavování

elektrod, oprava  klenby, chlazení apod.) smí  být prováděna až po

vypnutí elektrického proudu.

(2) Při  práci  na  klenbě  musí  pracovníci  stát  na kovové

konstrukci nebo na zvlášť zřízené pracovní plošině.

(3) Při nasazení  pevné vsázky se  smí s pecí  otáčet jen při

zdvižených elektrodách a po vypnutí elektrického proudu.

§ 191

Indukční elektrické pece

(1) Při   provozu   indukční   elektrické   pece   musí   být

kontrolována teplota chladicí vody a průchod chladicího vzduchu.

(2) Jakékoliv  manipulace  v  peci  (rovnání vsázky sochorem,

měření teploty tavby  apod.) smějí  být prováděny  jen po  vypnutí

elektrického proudu, není-li bezpečnost pracovníka zajištěna jiným

způsobem.

§ 192

Kupolové pece

(1) Výpusti  strusky  a  kovu  musí  být  vybaveny  zástěnami

zabraňujícími rozstřiku strusky nebo kovu do okolí.

(2) Potrubí pro  přívod větru (vzduchu) musí  být poblíž pece

opatřeno šoupátky  nebo hradítky, která  se automaticky uzavírají,

dojde-li k přerušení dodávky větru (vzduchu).

(3) Při vypouštění strusky nebo tekutého kovu  se nesmí nikdo

zdržovat proti vypouštěcímu žlábku.

(4) Při opravách uvnitř  pece  musí  být pracovníci zajištěni

ochranným krytem nebo musí být zavážecí dveře uzavřeny a zajištěny

proti otevření.

(5) Při  čistění   dna  pece  musí   být  okolí  pece   suché

a v blízkosti pece se nesmějí zdržovat nepovolané osoby.

(6) Stav  vyzdívky   musí   být  pravidelně   a  prokazatelně

kontrolován.

§ 193

Hlubinné pece

(1) Koruna  hlubinné pece  musí být  stále přikryta příklopem

(víkem), který  se smí otvírat  jen při sázení  nebo vyprazdňování

pece. Prostory pod hlubinnými pecemi musí být větrány.

(2) Do prostoru pod hlubinné pece musí vstupovat vždy alespoň

dva  pracovníci  vybavení  detektorem  pro  zjišťování koncentrace

nebezpečného plynu (například CO).

(3) Při opravách  vyzdívek uvnitř pecí musí  být prostor pece

řádně odvětrán a hlavní  uzávěr plynu bezpečně zajištěn (například

zaslepením).

(4) Vchod do prostoru pod hlubinné pece musí mít bezpečnostní

označení.

JEDENÁCTÁ ČÁST

Elektrická zařízení

§ 194

Společná ustanovení

(1) Elektrická  zařízení musí  být před  uvedením do  provozu

odborně prověřena a vyzkoušena.

(2) Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za

provozních  a  pracovních  podmínek,  pro  které byla konstruována

a vyrobena.

(3) Všechny části  elektrického zařízení musí  být mechanicky

pevné,  spolehlivě upevněné  a nesmějí  ovlivňovat nepříznivě jiná

zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům

zkratových proudů a přetížení.

(4) Části elektrických  zařízení musí být  provedeny tak, aby

na místech,  jimiž protéká elektrický proud,  nemohlo za obvyklých

podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.

(5) Elektrická zařízení  musí být upravena  tak, aby je  bylo

možno podle potřeby vypnout.

(6) Elektrická  zařízení uváděná  do provozu  po částech musí

mít  nehotové  části  zařízení  spolehlivě  odpojeny a zabezpečeny

proti  nežádoucímu zapojení,  popřípadě musí  být jinak zajištěny,

aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob.

(7) Elektrická zařízení,  u  kterých  se  zjistí, že ohrožují

život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

§ 195

Elektrická vedení

(1) Elektrická vedení musí být uložena  a provedena tak,  aby

byla přehledná, co nejkratší a aby se křižovala jen v odůvodněných

případech.

(2) Průchody elektrických vedení  stěnami a konstrukcemi musí

být  provedeny  tak,  aby  nebylo  ohrožováno  elektrické  vedení,

podklady, ani okolní prostory.

(3) Vzdálenosti vodičů a kabelů  navzájem, od částí budov, od

nosných a  jiných konstrukcí, musí být  voleny podle druhu izolace

a způsobu jejich uložení.

(4) Spoje, jimiž se izolovaná  elektrická vedení spojují nebo

připojují,  nesmějí snižovat  stupeň izolace  elektrického vedení.

V trubkách  a  podobném  úložném   materiálu  nesmějí  být  vodiče

spojovány.

§ 196

Pohyblivá a poddajná elektrická vedení

(1) Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány

tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí

a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil.

(2) Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném

stavu napětí na kontaktech vidlic.

(3) Elektrická   zařízení,  která   se  napojují   pohyblivým

přívodem, musí  být při přemisťování odpojena  od elektrické sítě,

pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.

§ 197

Prozatímní (dočasná) elektrická zařízení

(1) Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být

v době,  kdy  nejsou  používány,  vypnuty,  pokud  jejich  vypnutí

neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení.

(2) Hlavní  vypínač  musí  být  trvale  přístupný a viditelně

označen.

(3) Prozatímní   elektrická  zařízení   se  nesmějí  zřizovat

v prostředí s nebezpečím výbuchu.

§ 198

Elektrická zařízení na pracovních strojích

(1) Stroje, zařízení  nebo jejich části  musí být zabezpečeny

proti samovolnému  spuštění po přechodné ztrátě  napětí v síti; to

se  netýká  případů,  u  nichž  samovolné  spuštění  není  spojeno

s nebezpečím úrazu, poruchy nebo provozní nehody.

(2) K samovolnému  spuštění stroje nebo  zařízení nesmí dojít

ani v případech nahodilých zkratů  nebo zemních spojení v řídicích

obvodech. Porucha v řídicích  obvodech nesmí znemožnit ani nouzové

nebo havarijní zastavení stroje.

§ 199

Ochranná opatření

Elektrická   zařízení  musí   být  ve   všech  svých  částech

konstruována,  vyrobena,  montována  a  provozována s přihlédnutím

k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem

úrazu, požáru nebo výbuchu.

Zejména se musí učinit opatření

a) proti dotyku  nebo přiblížení k  částem s nebezpečným  napětím

(živým částem),

b) proti nebezpečnému  dotykovému napětí na  přístupných vodivých

neživých   částech  (například   obalech,  pouzdrech,  krytech

a konstrukcích),

c) proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů,

d) proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny,

e) proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku,

f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického

zařízení.

DVANÁCTÁ ČÁST

Nářadí a pracovní pomůcky

§ 200

Ruční nářadí

(1) Rukojeti,  násady  a  jiná  místa,  kde  je  třeba nářadí

uchopit,  musí být  hladce opracována  a vhodně  tvarována. Násady

a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění.

(2) Úderné  plochy  a  hroty  nářadí  nesmějí  mít otřep nebo

trhliny.

(3) V prostředí a na  pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu,

musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.

(4) Kladiva,  sekáče,  tužlíky  (temováky)  a  obdobné nářadí

určené  pro  práci  s   kaleným  nebo  jinak  tepelně  zpracovaným

materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje.

(5) Kleště,  kterých  se  užívá  k  uchopení nebo přidržování

materiálu při  kování, musí mít  tvar odpovídající tvaru  kovaného

materiálu.

§ 201

Mechanické ruční nářadí

(1) Mechanické  ruční  nářadí  musí  být  provedeno  tak, aby

zajišťovalo  bezpečné upínání  nástroje a  aby nepřipouštělo  styk

obsluhy s  pohybujícími se částmi  mechanického ústrojí, popřípadě

nástroje.

(2) Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle

ovladatelné  a  nesmí   umožňovat  náhodné  spuštění  mechanického

ručního  nářadí  nebo  zaseknutí  příslušného  ovládače,  pokud je

nářadí v chodu.

(3) Části  sloužící k  uchopení a  držení musí  být tvarovány

tak, aby  nedocházelo u pracovníků  k nadměrné únavě  a deformacím

rukou.

(4) Dvoučelisťová sklíčidla  nesmějí být používána  k upínání

nástrojů s rotačním pohybem.

(5) Seřizování, čistění, mazání  a opravy mechanického nářadí

smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu.

(6) Při  používání   mechanického  nářadí  se   musí  chránit

pohyblivé přívody  elektrického proudu, stlačeného  vzduchu a jiné

energie vhodným způsobem proti poškození.

(7) Mechanické  ruční nářadí  se smí  odkládat, přenášet nebo

opouštět, jen když je v klidu.

§ 202

Pneumatické nářadí

(1) Rychlospojky  s  poškozeným   bajonetovým  uzávěrem  nebo

těsněním se nesmějí používat.

(2) Odbočka  potrubí  pro  upevnění  pryžové  hadice musí být

opatřena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem.

(3) Při  používání  pneumatického  nářadí  nesmí tlak vzduchu

překročit stanovené hodnoty.

(4) Pneumatické  nástroje nesmějí  být po  použití uvolňovány

vystřelováním.

(5) Hadice  musí být  před připojením  k pneumatickému nářadí

profouknuty stlačeným vzduchem.

(6) Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic.

(7) Hadice  musí  být  na  nátrubku  zajištěna  sponou  proti

sesmeknutí.

(8) Před  prováděním jakýchkoliv  úprav nebo  oprav musí  být

u pneumatického nářadí uzavřen přívod vzduchu  a z hadice musí být

vypuštěn tlakový vzduch.

§ 203

Nářadí se spalovacím motorem

(1) K pohonu nářadí se spalovacím motorem nesmí být používáno

benzínu s nebezpečnými látkami jako přísadami.

(2) Pohonné  hmoty smějí  být doplňovány  jen při  zastaveném

motoru.

(3) Při  startování  musí  být  nářadí  se spalovacím motorem

postaveno  spolehlivě  na  pevném  podkladě  a  přidržováno rukou.

Startovací šňůra nesmí být při startování omotávána okolo ruky.

§ 204

Vstřelovací přístroje

(1) Vstřelovací přístroje musí být opatřeny

a) ochranou  obsluhy  před  odraženými  hřeby, úlomky, střepinami

a podobnými pevnými částicemi,

b) zařízením zajišťujícím, že nedojde k odpálení, nebude-li závěr

úplně  uzavřen a  hlaveň přístroje  přitlačena k  nastřelované

ploše,

c) zařízením  zabraňujícím  samovolnému   odpálení  při  nabíjení

vstřelovacího přístroje nebo při pádu nabitého přístroje.

(2) Vstřelovací přístroje nesmějí být skladovány nabité.

(3) Vstřelovací  přístroje  musí  být   v  době,  kdy  nejsou

používány, v uzamykatelném obalu.

(4) Přenášet a přepravovat vstřelovací  přístroje se smí, jen

když nejsou nabité.

(5) Ze   stanoviště,  které   nezaručuje  vstřelovači  dobrou

stabilitu, je vstřelování zakázáno.

§ 205

Opěrné, dvojité a závěsné žebříky

(1) Žebříky  musí  být  zhotoveny  z  takových materiálů, aby

bezpečně snesly požadované zatížení.

(2) Žebříky  musí  mít  jednotnou  vzdálenost  příčlí nejvíce

0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet.

(3) Dvojité žebříky musí  být opatřeny zajišťovacími řetízky,

táhly a kováním.

§ 206

Výsuvné pojízdné žebříky

(1) Žebříky  musí  být  opatřeny  samočinně  působící brzdou,

sklonoměrem,  vodováhou a  podpěrami a  musí na  nich být označena

jejich nosnost.

(2) Při používání žebříků musí být jejich kola zabrzděna nebo

založena a zajišťovací patky vysunuty.

(3) Při  dopravě  žebříků  musí  být  vysouvací část zasunuta

a zajištěna proti samovolnému vysunutí.

TŘINÁCTÁ ČÁST

zrušena

PRVNÍ ODDÍL

zrušen

§ 207

zrušen

§ 208

zrušen

§ 209

zrušen

§ 210

zrušen

§ 211

zrušen

§ 212

zrušen

§ 213

zrušen

DRUHÝ ODDÍL

zrušen

§ 214

zrušen

TŘETÍ ODDÍL

zrušen

§ 215

zrušen

§ 216

zrušen

§ 217

zrušen

§ 218

zrušen

§ 219

zrušen

§ 220

zrušen

§ 221

zrušen

§ 222

zrušen

§ 223

zrušen

§ 224

zrušen

ČTVRTÝ ODDÍL

zrušen

§ 225

zrušen

PÁTÝ ODDÍL

zrušen

§ 226

zrušen

§ 227

zrušen

§ 228

zrušen

ŠESTÝ ODDÍL

zrušen

§ 229

zrušen

§ 230

zrušen

SEDMÝ ODDÍL

zrušen

§ 231

zrušen

OSMÝ ODDÍL

zrušen

§ 232

zrušen

§ 233

zrušen

§ 234

zrušen

§ 235

zrušen

§ 236

zrušen

ČTRNÁCTÁ ČÁST

Nebezpečné látky a nebezpečné

záření

§ 237

Nebezpečné látky

(1) Při  výrobě nebezpečných  látek musí  být zabráněno úniku

těchto látek do prostoru pracovišť.

(2) Nádrže a  provozní zařízení obsahující  nebezpečné látky,

u nichž  může dojít  vlivem účinků  statické elektřiny  k ohrožení

stability jejich obsahu, musí být uzemněny.

(3) Zařízení, jeho součásti  a prostory obsahující nebezpečné

látky musí být označeny bezpečnostním označením.

(4) Pracoviště  s   výskytem  nebezpečných  látek   musí  být

opatřena dostatečným množstvím asanačních prostředků.

(5) Pracovníci,  kteří  přicházejí  do  styku  s nebezpečnými

látkami,  musí  být  organizací   v  potřebném  rozsahu  seznámeni

s účinky  těchto   látek,  se  způsoby,   jak  s  nimi   zacházet,

s ochrannými  opatřeními, se  zásadami první  pomoci, s potřebnými

asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií.

§ 238

Skladování nebezpečných látek

(1) Nebezpečné  látky  smějí  být  skladovány  jen na místech

k tomu určených v předepsaném množství  a v bezpečných obalech; na

obalech musí  být vyznačen jejich  obsah a bezpečnostní  označení.

Společně  skladovat  se  smějí  jen  ty  nebezpečné  látky (jejich

směsi), které spolu nebezpečně nereagují.

(2) Zásobníky  pro  skladování  nebezpečných  látek  musí být

opatřeny bezpečnostním zařízením  odpovídajícím druhu skladovaného

materiálu,   jalovou   výpustí   pro   vyprazdňování,  pokud  není

vyprazdňování  zajištěno  jinak,  a  zařízením  na  měření teploty

uvnitř zásobníku.

(3) Armatury cisteren  a nádrží musí  být po dobu  skladování

opatřeny spolehlivými uzamykatelnými kryty.

§ 239

Žíraviny

(1) Při  vyprazdňování nádob  se žíravinami  musí být použito

vhodné vyklápěcí zařízení.

(2) Asanace    obalů,   strojů,    zařízení,   ploch    apod.

kontaminovaných  žíravinami  se  musí  provést  okamžitě.  Použitý

asanační materiál se nesmí skladovat.

§ 240

Záření

(1) Zdroje   intenzívního  infračerveného   a  ultrafialového

záření musí být stíněny v bezprostřední blízkosti zdroje.

(2) V  prostorech,  v  nichž  se  používá osobních ochranných

pracovních  prostředků  na  ochranu  zraku  před škodlivými účinky

infračerveného  záření,  musí  být  zajištěno  přiměřené osvětlení

vyrovnávající  úbytek světla  vyvolaný předepsanou  ochranou zraku

před infračerveným zářením.

(3) Laserové  přístroje  musí   být  vybaveny  optickou  nebo

akustickou  signalizací chodu  a zajištěny  proti náhodnému  úniku

záření  při poruše  přístroje.  Barva  optického signálu  musí být

volena tak,  aby signál byl  viditelný při použití  individuálních

ochranných filtrů.

(4) Ochranný plášť zdroje musí být zajištěn tak, aby jej bylo

možno sejmout jen při vypnutém proudu a vybitých kondenzátorech.

(5) Pozorovací  a  seřizovací  systémy  umožňující  pohled do

dráhy  paprsku  musí  být   opatřeny  ochranným  zařízením,  které

znemožňuje ohrožení zdraví působením paprsků.

(6) Pracovní  prostory, ve  kterých se  pracuje s  laserovými

paprsky, musí  být označeny; vchod do  místnosti musí být zajištěn

tak,  aby  při  otevření  dveří  nebyli  pracovníci  vně místnosti

ohroženi zářením.

(7) V místnosti, kde se pracuje s laserovými paprsky, nesmějí

být  uloženy výbušné  nebo  hořlavé  látky, pokud  nejsou potřebné

k provozu  laseru. Používá-li  se jako  chladicího média kapalných

plynů, musí být zajištěno nucené větrání místností.

(8) Laserový přístroj pracující v neviditelné oblasti spektra

nesmí být ponechán v činnosti bez dozoru.

(9) Pracovníci  zaměstnaní  v  prostoru  působení  laserových

paprsků musí být poučeni o ochranných opatřeních.

PATNÁCTÁ ČÁST

Závěrečná ustanovení

§ 241

zrušen

§ 242

Zrušovací ustanovení

Zrušují se tyto předpisy:

1. nařízení  č.  8/1885,  vydané  ministeriem  věcí vnitřních

a obchodu  dne  17.ledna  1885,  jímž  na  ochranu osob při výrobě

zápalného  zboží  fosforového  zaměstnaných  vydávají  se předpisy

o zařízeních  a opatřeních,  jichž v  provozovacích závodech třeba

šetřiti;

2. nařízení  c.k. místodržitele  pro Čechy  ode dne 30.května

č. 10103  č. 28/1892 Zákoníku zemského  království Českého, jež se

týče  opatření bezpečnostních  k ochraně  dělníků zaměstnaných  na

věžích, střechách, ve studnicích atd.;

3. nařízení  c.k. místodržitele  pro království  České ze dne

12.března  1907  č.  33/1907  č.  1982  praes. - Zákoníku zemského

království   Českého,  o   opatřeních  k   zabránění  úrazům   při

hospodářských  strojích  ve  znění  vyhlášení  č. 23/1908 Zákoníku

zemského království Českého;

4. nařízení c.k.  místodržitele na Moravě  ze dne 28.prosince

1910  č.  2/1911  Zákonů   a  Nařízení  zemských  pro  Markrabství

Moravské, o ochraně proti úrazům při hospodářských strojích;

5. nařízení  c.k.  zemského  presidenta  ve  Slezsku  ze  dne

2.března  1911, čís.  X-118/2, č.  13/1911 Zákonů  a nařízení  pro

vojvodství Horní a  dolní Slezsko, jež se týče  zamezení nehod při

používání hospodářských strojů;

6. nařízení ministeria obchodu v  dohodě s ministeriem vnitra

ze dne 23.srpna  1911 č. 169/1911 ř.z., jímž  se vydávají zvláštní

předpisy  na  ochranu  života  a  zdraví  dělníků v živnostenských

závodech,  ve kterých  se konají  knihtiskařské a kamenotiskařské,

jakož i písmolitecké práce;

7. nařízení ministeria obchodu v  dohodě s ministeriem vnitra

ze dne 22.srpna  1911 č. 172/1911 ř.z., jímž  se vydávají předpisy

na   ochranu   života   a   zdraví   dělníků   při  cukrovarnictví

zaměstnaných;

8. nařízení ministeria obchodu v  dohodě s ministeriem vnitra

a ministeriem  veřejných prací  ze  dne  25.září 1911  č. 199/1911

ř.z., jímž se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví dělníků

při výrobě papíru zaměstnaných;

9. nařízení ministeria veřejných prací v dohodě s ministeriem

železnic  ze  dne  9.ledna  1912  č.  11/1912  ř.z.,  jímž se mění

ustanovení o zkoušení lokomotivních kotlů;

10. výnos ministerstva  sociální péče z  října 1924 čj.  3952

(G-24)   Ochrana  zdraví   dělníků  pracujících   s  pneumatickými

nástroji;

11. vyhláška ministra  hospodářství a práce  č. 730/1944 Ú.l.

nejvyšším přípustném přetlaku plnění methanu a svítiplynu;

12. výnos ministerstva hospodářství a  práce z 12.3.1945 čj.:

AIII/2-4130-7/3-1945  -  Směrnice  na   ochranu  života  a  zdraví

dělníků,  zaměstnaných   pracemi  natěračskými  a   to  postřikem,

namáčením a nátěrem;

13. vyhláška   ministerstva   techniky   č.   3534/1948  Ú.l.

o používání trubkového lešení při pozemních stavbách;

14. vyhláška  ministerstev  těžkého   průmyslu  a  vnitra  č.

75/1951 Ú.l. o zákazu plnění  a o některých opatřeních, týkajících

se nevyužitých přenosných lahví;

15. vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č. 90/1952 Ú.l.

o používání lanového lešení a lanových výtahů na stavbách;

16. vyhláška ministerstva stavebnictví č. 35/1956 Ú.l.,kterou

se  vydávají předpisy  o bezpečnosti  při práci  na stavbě zděných

továrních komínů;

17. vyhláška ministerstev zemědělství  a lesního hospodářství

č. 135/1956  Ú.l. o bezpečnosti  při práci v  provozních objektech

a zařízeních zemědělských závodů;

18. vyhláška ÚRO č. 253/1956 Ú.l.  o bezpečnosti při práci na

mechanických lisech.

Platnosti pozbývá

Směrnice  ministerstva  práce  a  sociální  péče  k provádění

všeobecných  předpisů  na  ochranu   života  a  zdraví  při  práci

v textilní výrobě,  uveřejněná ve Sbírce oběžníků  pro KNV poř. č.

1355/50, Zn. I/4-4120-14/12-50.

§ 243

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 1982.

Předseda:

Dr. Bartík v.r.

Příl.1

zrušena